建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：赣州市志合光电科技有限公司年产500万

片显示屏盖板生产项目

建设单位（盖章）：赣州市志合光电科技有限公司

编制日期：          二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 赣州市志合光电科技有限公司年产500万片显示屏盖板生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-360726-04-01-323951 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江西省赣州市安远县工业园区产城新区4号园6号楼1-2层 |
| 地理坐标 | （E 115 度 20 分 42.030秒，N 25 度 8 分 50.656 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷； C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23，印刷 231； 二十七、非金属矿物制品业 30，玻璃制造 304 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安远县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-360726-04-01-323951 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 6.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2754.69 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园） 控制性详细规划》 审批机关：安远县人民政府 审批文件名称及文号；《安远县人民政府关于<江西安远工业园 区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划>的批复》（安府字【2013】113 号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：江西省生态环境厅（原江西省环境保护厅） 审查文件名称及文号：《江西省环境保护厅关于<江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》（赣环评函〔2014〕34号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《江西省安远县县城总体规划（2011-2030）》，安远县县城总体规划中心城区的用地布局与空间结构为：“三片区、六组团；两环、三核、三轴、多楔”。其中城北工业园属于安远县城西北片区，工业用地主要在工业一组团和工业二组团。工业一组团东侧紧邻223省道，北侧紧邻寻全高速公路入口，规划作为产业片区的启动组团；工业二组团位于西片区西侧，与工业一组团通过自然山体分隔；两个工业组团建设用地面积共5.5km2。《江西省安远县县城总体规划（2011-2030）》指出重点发展矿产品深加工和农产品加工两大产业集群，积极培育生物医药和保健产业集群、机电制造产业集群的产业集群发展策略。同时选择五大主导产业：矿产品深加工、农产品加工业、生物制药、机电制造业、休闲旅游业。两大战略产业：商贸物流业、新材料产业。由于安远县县城总体规划的县城次中心位于城北工业园的东南侧，且处于城北工业园常年主导风向的次风向的下风向，因此城北工业园规划以现代轻纺、电子光电产业、农副产品深加工为主导，鼓励生物制药产业的开发建设。 本项目位于城北工业园产城新区，为玻璃盖板的生产，属于电子光电产业链，符合规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 江西安远工业园区是2006年3月经江西省政府批准，国家发改委、国土资源部和建设部联合审核公告的省级开发区。2014年江西省环境保护科学研究院编制完成了《江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划环境影响报告书》，并于2014年1月获得江西省环境保护厅审查意见（赣环评函〔2014〕34号）。 根据《江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划环境影响报告书》和江西省环境保护厅关于规划环评的审查意见（赣环评函〔2014〕34号），江西安远工业园区呈现“一区两园”布局，分别为城北工业园和版石工业园，两个工业园相距21km。 其中城北工业园位于安远县城西北部，距离城中心区约4公里，规划范围为：东至223省道，南至上坑，西至创业大道，北至坝仔，用地面积约446公顷，远景拟向西扩大，用地面积达1397.64公顷，范围北起龙竹村，南至白塔水库北面山体，西至新龙乡镇区，东至223省道。城北工业园以轻工纺织、电子光电产业、农副产品深加工为主导，鼓励生物制药产业的开发建设。城北工业园规划为“两轴五片两心三廊”格局。“两轴”为园区展示轴和园区发展轴，其中园区展示轴以迎宾大道为依托，两侧布局商业、办公、居住、产业、自然公园等，形成对外的形象展示轴，园区发展轴以工业大道为依托，串联各个产业片区：“五片”为4个产业片区及1个产业配套片区，产业片区包括1个电子及光电产业区，1个现代纺织产业区，1个农副产品深加工区和一个生物制药产业区，产业配套片区主要包括研发、商贸等，服务整个园区：“两心”为两个山体生态绿心；“三廊”为结合现状沟谷形成的水系，保留的自然山体等形成的东西走向生态廊。 本项目位于安远县城北工业园产城新区。本项目为玻璃盖板制造，属于电子光电产业链，不属于高污染、高耗能型建设项目；项目废水预处理后经园区污水管网排入江西安远县城北工业园污水处理厂深度处理，尾水达标后排入濂江。符合《江西安远工业园区（城北工业园、版石工业园）控制性详细规划环境影响报告书》审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与赣州市“三线一单”相符性分析 （1）与赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 2020年12月31日，赣州市人民政府《关于印发<赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（赣市府发〔2020〕95号）方案指出，坚持生态优先，绿色发展，以改善环境质量为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，通过划分了环境管控单元，制定了生态环境准入清单，把生态环境管控要求落实到具体管控单元，建立覆盖全市的生态环境分区管控体系。 方案划分了环境管控单元，从生态环境保护角度，全市行政区域划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元共232个。本项目位于江西省赣州市安远县工业园区产城新区4号园，属于江西安远工业园区（环境管控单元编码：ZH36072620003），属于重点管控单元。 本项目与赣市府字[2020]95号相符性分析见下表。 表1-1 与赣市府字[2020]95号相符性分析 赣市府字[2020]95号 本项目 相符性 重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生环境质量。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。 （1）本项目为新建，租用园区已建厂房； （2）通过环境监测污染源预测，项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量； （3）本项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状； （4）本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染。 符合 根据上表，本项目建设符合《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 （2）与生态保护红线相符性分析 根据《江西省生态保护红线》划定结果，项目评价范围内不涉及赣州市安远县范围内的生态保护红线区域。因此，本项目符合江西省生态红线区域保护规划。 （3）与环境质量底线相符性分析 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对安远县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求，将有关要求梳理如下： 表1-2 赣州市安远县“三线一单”中环境质量底线目标 环境质量底线要求 2020年 2025年 2035年 大气环境质量底线 PM2.5浓度目标（ug/m3） 31 31 31 安远县2022年PM2.5年均值 16 大气污染物允许排放量（t/a） SO2 1945 1881 1881 NOx 5473 5336 5336 一次细颗粒物 21168 19590 19590 VOCs 1159 1134 1134 氨 5166 5068 5068 地表水环境质量底线 断面名称 2020年 2025年 2035年 濂江“安远下坝组” Ⅲ类 2022年水质 Ⅱ类 土壤环境风险防控底线 受污染耕地安全利用率 达到国家下达的指标要求 / 95% 污染地块安全利用率 90% / 95% 环境空气质量底线：根据根据江西省生态环境厅发布的2022年赣州市安远县环境质量状况年报中大气环境质量现状内容，安远县六项污染物年均值均已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度已达到“三线一单”中的环境质量底线要求。 地表水环境质量底线：根据《江西省地表水水环境功能区划图》，项目所在区域为“Ⅲ类”；根据2022年赣州市环境质量年报，濂江“安远下坝组”断面地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。所在区域环境质量现状较好、具有相应的环境容量。 本项目废气污染物，经采取相应治理措施后可达标排放；项目废水预处理后经园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排入濂江；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境；项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （4）与资源利用上线相符性分析 本项目用电由供电部门统一供给，用水来自园区供给。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。本项目的新水、电力等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （5）与环境准入负面清单相符性分析 根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划[2017]448号）及《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划[2018]112号）的通知，本项目不属于其负面清单范围内。 （6）与生态环境准入清单相符性分析 对照“赣州市生态环境总体准入清单”，本项目与赣州市生态环境保护委员会办公室发布的“关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知”（赣市环委办字[2021]5号）相符性分析见下表。 表1-3 项目与《赣州市生态环境总体准入要求》符合性分析 维度 清单编制要求 准入要求 相符性分析 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。 本项目对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）不属于淘汰类产业。 2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。 本项目位于安远县工业园，不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）和第二批中的禁止类项目。 3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。 本项目不在水源源头保护区。 4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 本项目不属于安远县工业园区禁止类项目。 5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。 本项目不在禁养区。 6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。 本项目不在自然保护区内。 限制开发建设活动的要求 不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。 无规模限制。 不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 本项目设备不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。 1、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。 本项目不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）和第二批中的禁止类项目。 2、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。 本项目不属于采矿业。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目不在饮用水水源一级保护区内。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。 本项目不在生态红线范围内。 2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。 本项目不在饮用水水源一级保护区内。 3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。 本项目不在禁养区。 污染物排放管控 允许排放量要求 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。 本项目污染物申请总量，不增加区域污染物排放总量。 现有源提标升级改造 到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(含茶炉大灶、经营性小煤炉)，赣州市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目无燃煤锅炉。 环境风险防控 联防联控要求 纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。 本项目所用地为空置的标准厂房，无原有污染，该地块不为污染地块。 工业园区应建立三级环境风险防控体系。 安远县工业园区正建立三级环境风险防控体系。 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。 本项目不属于环境风险高的建设项目，周边50米无居住、科教、医院等环境敏感点。 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目对厂区进行防渗处理，危险废物暂存于危废暂存间，危废在贮存、转移、利用、处置过程均按照规范处置。 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。 本项目不涉及农业灌溉水。 禁燃区要求 禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。 本项目无高污染燃料。 表1-4 项目与《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 类别 环境管控单元ZH36072620003要求 符合性分析 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 本项目不属于园区规划禁止类的产业。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停。 本项目不属于园区规划禁止类的产业。 污染物排放管控 现有源提标升级改造 开发区内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准。 本项目污水预处理后可达到接管标准。 新增源等量或倍量替代 新建项目污染物排放量应实施县（市）平衡，区域污染物排放总量不增加。 本项目污染物申请总量，不增加区域污染物排放总量。 新增源排放标准限值 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。 本项目污染物均处理达标后排放。 污染物排放绩效水平准入要求 鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。 本项目无生产用水。 环境风险防控 污染地块（建设用地）环境风险防控要求 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 本项目所用地为空置的标准厂房，无原有污染，该地块不为污染地块。 园区敏感点风险准入类防控要求 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 本项目不属于环境风险高的建设项目，周边50米无居住、科教、医院等环境敏感点。 园区风险防控体系要求 园区应建立三级环境风险防控体系。 安远县工业园正建立三级环境风险防控体系。 企业风险防控配套措施 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 本项目对厂区进行防渗处理，危险废物暂存于危废暂存间，危废在贮存、转移、利用、处置过程均按照规范处置。 企业生产过程风险防控要求 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目一般固废暂存间及危废暂存间均已配套防渗、防漏措施。 资源利用效率要求 水资源重复利用率要求 企业工业用水重复率执行行业标准要求 本项目生产用水循环使用，定期更换。 对照《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目属于玻璃盖板制造，不属于空间布局约束中“禁止开发建设活动和限制开发建设活动”，符合污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率要求等准入要求。 综上，本项目建设符合赣州市“三线一单”的要求。 2、产业政策相符性 本项目属于玻璃盖板，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（发展改革委第29号，2019年10月30日发布），本项目不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。 3、与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）相符性分析 该方案指出应强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，推进建设适宜高效的治污设施，小风量的废气可采用性活性炭吸附等工艺。 本项目产品全面使用低VOCs含量胶黏剂，针对挥发性有机物，项目采用二级活性炭吸附装置进行处理（考虑到本项目有机废气浓度较低，不适合采用燃烧处理技术），处理后通过22m高排气筒排放。满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）要求。 4、与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 该方案指出：推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放；遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 项目产生的挥发性有机物经集气罩收集后采二级活性炭吸附装置进行处理，处理后通过22m高排气筒排放。项目采用的废气处理工艺（二级活性炭吸附装置）属于目前比较成熟、应用较广的有机废气处理方法，该设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运营成本低，能够同时处理多种有机废气，运转设计采用全自动化，操作简单、安全。废气排放能够满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36∕1101.1-2019 ）要求，处理方式符合《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕20号）的相关要求。 5、与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）相符性分析 根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）中规定要求，溶剂油墨中网印油墨的挥发性有机化合物( VOCs)限值≤75%，根据业主提供的油墨检测报告，项目油墨中挥发性有机化合物( VOCs)含量＜75%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 表2-1 项目组成及主要环境保护措施一览表 工程分类 名称 工程规模 备注 主体工程 1#生产车间 包括开料、CNC、钢化、白片检测等工序，面积约3284.19m2，1F，层高3.5m，总楼高18.5m 新建 2#生产车间 包括丝印、烘烤、包装等工序，面积约3284.19m2，2F，层高2.5m 新建 辅助工程 办公区 位于2#生产车间中，面积约105m2，2F 新建 原料仓库 位于1#生产车间中，面积约75m2，1F 新建 产品仓库 位于2#生产车间中，面积约84m2，2F 新建 公用工程 给水系统 园区供水管网供给 / 排水系统 采用雨污分流制排水，雨水地面径流排入园区雨水管网；污水预处理后排入园区污水管网 / 供电系统 园区电网供电 / 环保工程 废水 生活污水经化粪池预处理达到园区接管标准后与生产废水进入江西安远县城北工业园污水处理厂深度处理； 新建 废气 丝印废气经二级活性炭吸附处理后通过22m高的排气筒排放（DA001；）机加工粉尘、酒精废气及检测废气经密闭车间，加强通风后无组织排放 新建 噪声 选用低噪声设备，采取基础的隔声、减振、距离衰减、设备密闭等措施 新建 固废 设置一般固废暂存间及危废暂存间，位于厂房1楼北侧，（一般固废暂存间10m2，危废暂存间20m2）共计30m2 新建 2、主要产品及产能 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 备注 1 显示屏玻璃盖板 片/a 500万 质量标准达到行业A规 3、主要仪器设备清单 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注/工序 1 全自动大尺寸精雕机（CNC） 台 8 CNC 2 全自动精雕机（CNC） 台 6 CNC 3 精雕机 台 6 CNC 4 全自动丝印机 台 3 丝印 5 EDI纯水机 台 1 清洗 6 银锐异形开料机 台 1 开料 7 全自动加硬炉 台 2 钢化 8 半自动丝印机 台 6 丝印 9 超声波 台 1 清洗 10 烤箱 台 6 烘烤 11 空压机 台 1 / 12 平板清洗机 台 2 清洗 13 应力测试仪 台 1 检验 14 检验台 台 15 检验 4、主要原辅材料及动力消耗 表2-4 项目原辅材料及能耗清单 序号 名称 物质状态 挥发性 单位 用量 最大储存量 一、原辅料 1 玻璃原材 固态 / t/a 540 50 2 切削液 液态 / t/a 12 1 3 成品清洗剂 液态 / t/a 0.25 0.05 4 亚克力板 固态 / t/a 0.5 0.1 5 502胶水 胶态 t/a 0.006 0.003 6 润滑油 液态 / t/a 0.625 0.1 7 硝酸钾 固态 / t/a 8 0.8 8 清洗剂（钢化前、后） 液态 / t/a 0.36 0.05 9 成品网版 固态 / t/a 0.18 0.05 10 感光胶 胶态 t/a 0.18 0.05 11 丝印黑色油墨 液态 10% t/a 0.72 0.1 12 丝印白色油墨 液态 10% t/a 0.36 0.05 13 酒精 液态 100% t/a 0.075 0.075 14 丙酮 液态 100% t/a 0.12 0.12 15 稀释剂（开油水） 液态 100% t/a 0.1 0.05 16 石油醚 液态 100% t/a 0.075 0.075 17 活性炭 固态 / t/a 1.402 0.5 二、动力消耗 1 水 1388.4 m3/a 园区供水 2 电 / 30万Kw.h 园区供电 （1）成品清洗剂（YK9601） 外观为淡黄色透明液态，沸点为≥100℃，熔点为＜-20℃；与水混溶；性质稳定，禁止与强氧化剂、强碱性溶液混配；避免与高温明火接触；无聚合危害，无危害性分解物。成分为柠檬酸（10%-20%）、助剂（1%-5%）、纯水（余量）。 （2）钢化前后清洗剂（YK6908） 外观为无色至淡黄色透明液态，沸点为≥100℃，熔点为＜-20℃；与水混溶；性质稳定，禁止与强氧化剂、酸性溶液混配；避免与高温明火接触；无聚合危害，无危害性分解物。成分为：氢氧化钠（5%-30%）、葡萄糖酸钠（1%-10%）、纯水（余量）。 （3）丝印黑/白油墨 本项目所用丝印黑/白油墨为同种物质。易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物；遇明火、高热易引起燃烧；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火易引着回燃。燃烧时放出有害气体。成分为：双酚A二缩水甘油醚（10%-15%）、缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷（3%-5%）、着色料（0%-35%）、轻质碳酸钙（0%-7%）、六甲基二硅氧烷（0%-0.7%）、气相二氧化硅（0%-2%）、四甲苯（5%-8%）、乙二醇丁醚（20%-25%）、二乙二醇丁醚（5%-8%）。挥发性较低，按10%挥发计。 （4）丙酮 外观为无色透明液体，纯度为99.88%。馏程初馏点为56℃，干馏点为58℃；闪点开口为–10℃，闭点为–17.8℃。 （5）石油醚 外观为无色透明液体，有特殊臭味，易挥发。熔点/凝固点为<-73℃；沸点、初沸点和沸程为30～130℃；饱和蒸气压为5.332(20℃)kPa；闪点为<-20℃；自燃温度为232～280℃。高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类、乙醚等多数有机溶剂。禁止与强氧化剂混配；急性毒性为LD50：40mg/kg（小鼠静脉）。 （6）稀释剂（开油水） 外观为无色液体，易挥发，挥发出的气味类似樟脑气味。沸点为215℃，分解温度为50℃-55℃，闪火点96℃，自燃温度：462℃。微溶于水,溶于醇、乙醚和丙酮,易溶于多数有机溶剂。主要成分为异佛尔酮和石油醚。 5、给排水 （1）给水 本项目供水来自于工业园区供水管网，可满足本项目的用水要求。 （2）排水 采用雨污分流排水体制，雨水通过管道汇集后排入城市雨水管网；本项目废水预处理后通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排入濂江。 （3）供电 本项目用电由当地国家电网提供，可满足本项目的生产要求。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，均不在厂区内食宿，实行1班制，白天工作8小时，年工作260天。 7、平面布局 本项目的平面布置根据生产工艺流程，物料流向及生产特点，结合地形、地质等自然情况，并依据防火、消防、安全、环保等规范，本着节约用地、经济合理的原则进行总平面布置，本项目布置简单直观，办公区和生产区分开，因此，在保证各项污染措施处理达标的情况下，厂区平面布置基本可行。 8、水平衡 本项目自来水用量1388.4m3/a（5.34m3/d），项目废水产生量为1163.76m3/a（4.476m3/d）。 本项目用水平衡分析见下表。 表2-5 全厂水平衡表（m3/d） 序号 用水项目 总用水量 入方 出方 新鲜水 回用 损耗 循环 废水 1 生活用水 2 2 0 0.4 0 1.6 2 纯水制备用水 3.14 3.14 0 0 1.884 1.256 3 钢化前清洗用水 0.628 0 0.628 0.088 0 0.54 4 钢化冷却用水 2 0.2 1.8 0.2 1.8 0 5 钢化后清洗用水 0.628 0 0.628 0.088 0 0.54 6 成品清洗废水 0.628 0 0.628 0.088 0 0.54 合计 9.024 5.34 3.684 0.864 3.684 4.476 图2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 图2-2 工艺流程及排污节点图 工艺说明： （1）开料、CNC：将玻璃原材通过开料机设备切割成具有一定外形尺寸的产品粗胚，过程需加入切削液进行辅助润滑，加工前需将亚克力板用502胶水粘于加工台表面，作为底部缓冲，以免加工时破坏设备。切割后的粗坯用 CNC 设备对玻璃工件外形进行开槽、钻孔等精细加工，将工件加工成产品需要的形状，机加工过程需加入切削液进行辅助润滑。项目设有一个尺寸为30m*0.4m*0.3m的切削液沉淀池，对使用后的切削液进行沉淀捞渣后循环使用，定期补充损耗量。该工序会产生边角料、粉尘、噪声、沾染危险废物的废弃包装物及少量捞渣、切削液废液。 （2）钢化前清洗：将物料置入清洗槽中，槽中加入清洗剂，采用超声波方式对物料进行清洗，去除表面残留的切削液。该工序会产生钢化前清洗废水、清洗槽沉渣、沾染危险废物的废弃包装物和噪声。 （3）白片检验及清洗：通过人工检验物料表面是否有污点，如有则用酒精对其进行擦拭。该工序会产生酒精废气、沾染危险废物的废弃包装物。 （4）钢化：钢化主要目的是增加玻璃的表面应力，从而使玻璃可以达到抗刮花、耐冲击的效果。主要工作原理为将玻璃置于420摄氏度的硝酸钾溶液中，使玻璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子进行充分的离子交换，因为钾离子体积大于钠离子，钾离子的相互挤压在玻璃表面形成应力层，从而达到玻璃强化的效果。钢化工序采用电加热。硝酸钾循环使用。硝酸钾熔融状态下无废气产生，约400℃时分解放出氧，并转变成亚硝酸钾，因此钢化过程中无废气产生。钢化后的玻璃需进入泡水槽以自来水（容积为2.5m3）进行冷却，循环使用，不外排。该工序会产生噪声、沾染危险废物的废弃包装物。 （5）钢化后清洗：将物料置入平板清洗机中，加入清洗剂对物料进行清洗，去除表面残留的硝酸钾溶液。此工序会产生钢化后清洗废水、清洗槽沉渣、沾染危险废物的废弃包装物。 （6）白片检验及清洗：通过人工检验物料表面是否有污点，如有则用酒精对其进行擦拭。该工序会产生酒精废气、沾染危险废物的废弃包装物。 （7）丝印、烘烤：外购的网版（外委制作）用感光胶对外购的丝印网版进行显影，显影后的网版进入烤箱烘干，待冷却后采用半自动印刷机、全自动印刷机在玻璃工件表面印刷上需要的图案。印刷后的网版采用丙酮进行清洗，网版循环使用，定期更换损耗。 印刷后的玻璃经过烤箱电加热进行烘烤，以固化油墨，油墨与稀释剂的比例约为10：1。该工序会产生有机废气、废网版、沾染危险废物的废弃包装物和噪声。 （8）成品清洗：将物料置入平板清洗机中，加入成品清洗剂对物料进行清洗，去除表面的杂物。此工序会产生成品清洗废水、清洗槽沉渣、沾染危险废物的废弃包装物。 （9）检测：对成品进行检测，如有污点则采用石油醚进行擦拭。此工序会产生有机废气、沾染危险废物的废弃包装物。 （10）包装：将成品打包，放入成品库。此工序会产生包装废物。 2、产污环节分析 本项目污染物种类、来源、排放方式等情况见下表。 表2-6 污染物种类、来源、排放方式等一览表 / 主要污染源 产污环节 污染物名称 排放方式 运营期 废气 开料、CNC、白片清洗、丝印、烘烤 颗粒物、乙醇、非甲烷总烃 间断 废水 生活废水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N 间断 生产废水 SS、pH 间断 固体废物 开料、CNC、包装、清洗 边角料、包装废物、清洗槽沉渣 / 员工生活 生活垃圾 / 危险废物 开料、CNC、清洗、丝印 捞渣、切削液废液、废网版、沾染危险废物的废弃包装物 / 设备保养 废润滑油 / 废气处理 废活性炭 / 噪声 设备噪声 等效A声级 间断 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于赣州市安远县工业园区，大气环境功能区划为二级。根据江西省生态环境厅发布的2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值数据，2022年安远县空气质量主要指标统计评价表如下表所示。 表3-1 2022年江西省赣州市安远县六项污染物浓度年均值 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均质量浓度 11 40 27.50 达标 PM2.5 年平均质量浓度 16 35 45.71 达标 PM10 年平均质量浓度 24 70 34.29 达标 CO 日平均第95百分位数 1.1mg/m3 4.0mg/m3 27.50 达标 O3 8h平均第90百分位数 125 160 78.12 达标 由上表可见，以上监测指标的浓度占标率均小于100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目所在区域大气环境质量达标，项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需调查排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，本项目排放特征因子为TSP。 TSP引用江西博华环境检测科技有限公司（BH21111043）中的相关监测数据，监测点位地理位置：东经115°19′51.046″，北纬25°8′45.365″，位于本项目西南侧，相距约1400m，在建设项目5km范围内，且现状监测时间为2021年10月31日~11月2日，因此引用的环境质量现状监测数据是合理的。具体监测数据情况见下表。 表3-2 环境空气质量现状一览表 监测点位 监测项目 统计结果 均值浓度范围mg/Nm3 标准值 mg/Nm3 最大标准指数 A1 TSP 0.129~0.132（日均值） 0.3 0.44 备注：“L”表示低于检出限。 由上表可知，评价区域内颗粒物浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。 综上可知本项目所在区域属于达标区域，区域环境质量总体较好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于赣州市安远县工业园产城新区，地表水环境功能区划为Ⅲ类。根据2022年赣州市环境质量年报，全市共对73个“十四五”水质评价排名断面进行了监测，参照Ⅲ类水评价标准，其中濂江“安远下坝组”监测断面达标率为100%，水质状况为优。2022年全市“十四五”水质评价排名断面水质情况及与2021年水质比较情况见下表。 表3-3 赣州市“十四五”水质评价排名断面水质达标情况 所在流域 断面名称 2021年 2022年 水质类别 超标污染物 水质类别 超标污染物 濂江 安远下坝组 Ⅲ 无 Ⅱ 无 由上表可知，濂江评价断面地表水的污染因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目位于工业园内，属于声环境3类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于建成的工业园内，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区地面均硬化，车间地面均做好防渗措施，原料全部置于室内仓库，不露天堆放。不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对场界方位 相对厂界距离/m X Y 幸福哩产城新区易地扶贫移民社区 0 426 居民区 约3000户 二类 北 426 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目位于工业园内，为工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期废气挥发性有机物排放执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36∕1101.1-2019 ）中表1、表2标准；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求及无组织排放监控浓度；乙醇参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中的标准。 表3-5 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》 污染物 排气筒（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 ≥22 50 周界外浓度最高点 1.5 表3-6 《大气污染物综合排放标准》 污染物 排气筒（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 ≥22 120 周界外浓度最高点 1.0 表3-7 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度 污染物 最大允许浓度(mg/m3) 最大一次 昼夜平均 乙醇 5 5 2、废水 运营期项目废水排放执行园区接管标准，通过园区管网排入江西安远县城北工业园污水处理厂深度处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，最终排入濂江。 表3-8 废水污染物排放标准（单位，mg/L，PH无量纲） 标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 污水处理厂接管标准 6-9 500 300 400 50 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 6-9 60 20 20 8 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 施工阶段 限值 昼间 夜间 场界 70 55 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级Leq：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的有关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂房已建设完成，后期主要涉及设备安装、改造等，主要污染影响为噪声、固废，注意加强固废管理，噪声防护，尽可能环境影响降至最低，项目施工影响不大，本环评不再对施工期污染进行评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源强核算 本项目产生的废气主要有：机加工粉尘、酒精废气、丝印废气及检测废气等。 ①机加工粉尘 本项目机加工粉尘主要来自产品的开料、CNC工序，本项目玻璃原材根据不同需求经过开料机、精密CNC加工中心等进行机加工，会产生粉尘。 根据建设单位提供的资料及类比同类工艺的产污量，玻璃粉尘产生系数约为0.1%，本项目玻璃原材用量为540t/a、亚克力板用量约为0.5t/a，则粉尘产生量约为0.54t/a（0.26kg/h），以无组织排放形式扩散到大气中。 ②酒精废气 项目白片检测及清洗工序会用酒精对有污点的工件进行擦拭，清洁表面，会产生酒精废气。根据建设单位提供资料，酒精年用量为0.075t/a，酒精以100%挥发计算，则乙醇产生量为0.075t/a（0.036kg/h），以无组织排放形式扩散到大气中。 ③丝印废气 本项目丝印网版使用感光胶对网版进行显影，会产生有机废气；丝印、烘烤工序使用油墨及稀释剂对工件进行印刷，印刷后需烘干进行固化，会产生有机废气；印刷后的丝印网版采用丙酮进行清洗，会产生有机废气。根据建设单位提供资料，本项目感光胶用量约为0.18t/a（挥发分约为10%）、油墨用量约为1.08t/a（挥发分约为10%）、稀释剂用量约为0.1t/a（按全部挥发计）、丙酮用量约为0.12t/a（按全部挥发计），挥发分均以非甲烷总烃表征计，则非甲烷总烃产生量约为0.346t/a（0.166kg/h）。 丝印废气通过集气罩收集，收集效率按90%计，风量为5000m3/h，采用“二级活性炭吸附装置”处理，废气处理效率按90%计，处理后的废气经22m高的排气筒（DA001）排放。 表4-1 丝印工序有组织废气污染源强核算表 污染源 污染物产生情况 处理效率 污染物排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生量 （t/a） 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h） 排放量 (t/a) 非甲烷总烃 29.94 0.3114 90% 2.98 0.015 0.031 其他未被收集的废气以无组织排放，车间内安装排气扇加强通风。 表4-2 丝印工序无组织废气污染源强核算表 污染源 治理措施 排放速率(kg/h） 排放量(t/a) 非甲烷总烃 车间内安装排气扇加强通风 0.033 0.0346 ④检测废气 本项目成品检测工序使用石油醚对有污点的成品进行擦拭，会产生有机废气。根据建设单位提供资料，本项目石油醚用量约为0.075t/a（全部挥发），挥发分以非甲烷总烃表征，则非甲烷总烃产生量约为0.075t/a（0.036kg/h），以无组织排放形式扩散到大气中。 （2）废气污染源强核算结果及排放参数一览表 本项目废气污染物排放情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气源强产排情况表 产生来源 污染物 废气量 m3/h 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 浓度 mg/m3 产生量t/a 工艺 效率 （%） 浓度 mg/m3 排放量t/a 浓度 mg/m3 丝印废气 非甲烷总烃 5000 29.94 0.3114 二级活性炭吸附 90% 2.98 0.031 50 表4-4 本项目无组织废气源强产排情况表 产生来源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放标准 产生速率kg/h 产生量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 浓度 mg/m3 机加工粉尘 颗粒物 0.26 0.54 密闭车间，加强通风 0.26 0.54 1.0 酒精废气 乙醇 0.036 0.075 0.036 0.075 5 丝印废气 非甲烷总烃 0.033 0.0346 0.033 0.0346 1.5 检测废气 非甲烷总烃 0.036 0.075 0.036 0.075 1.5 表4-5 本项目废气污染物排放情况表 排气筒编号 排放口基本情况 排放污染因子 治理设施 排放情况 执行排放标准限值 达标情况 mg/m3 kg/h t/a DA001 坐标：115°20′41.470″，25°8′51.207″高度：22m 内径：0.5 温度：30℃ 非甲烷总烃 二级活性炭吸附 2.98 0.015 0.031 50mg/m3 达标 厂界 厂界四周 颗粒物 密闭车间，加强通风 / 0.26 0.54 1.5mg/m3 达标 乙醇 / 0.036 0.075 5mg/m3 达标 非甲烷总烃 / 0.069 0.1096 1.5mg/m3 达标 表4-6 大气污染物年排放量统计表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.54 2 非甲烷总烃 0.1406 3 乙醇 0.075 （3）措施可行性分析 二级活性炭吸附装置：参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中的表A.1废气治理可行技术参考表，项目丝印废气采用二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒（DA001）排放，为可行技术。 其他废气均为无组织排放，车间内安装多个排气扇，加强通风，对周围环境影响较小。本报告建议生产工人在生产过程中佩戴口罩，生产工人应遵守相应操作规程，严格执行未佩戴口罩作业人不得上岗作业。 （4）卫生防护距离 本次评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)进行卫生防护距离计算。 ①确定计算因子 本项目无组织面源为生产车间，涉及到的污染因子为非甲烷总烃、颗粒物及乙醇，卫生防护距离计算因子确定结果见下表。 表4-7 卫生防护距离计算因子确定结果表 面源名称 污染物 Qc Cm Qc/Cm 是否为初选因子 等标排放量差值占比（%） 是否为最终计算因子 生产车间 非甲烷总烃 0.036 2.0 0.018 是 93.77＞10 否 乙醇 0.069 5.0 0.0138 是 否 颗粒物 0.26 0.9 0.289 是 是 注：非甲烷总烃质量标准值参照《大气污染物综合排放标准详解》；乙醇质量标准值参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）。 由上表可知，本次生产车间评价选择颗粒物进行卫生防护距离计算。 ②卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，从GB/T39499-2020中查取。 表4-8 项目卫生防护距离一览表 无组织面源 计算因子 卫生防护距离初值（m） 卫生防护距离终值（m） 生产车间 颗粒物 12.724 50 综上分析，确定本项目卫生防护距离为厂界外50m。根据项目周围环境，项目污染源周边50m范围内无村庄、居民区等敏感点及医药、食品、电子等对环境要求较高的企业，最近敏感点为北侧426m处的幸福哩产城新区易地扶贫移民社区，符合卫生防护距离要求，评价要求，项目建成后卫生防护距离内不得建设学校、医院、居民区等敏感目标。 （5）大气环境影响分析 本项目丝印废气采用二级活性炭吸附装置，废气处理后能够达到相应的排放标准，其他废气均为无组织排放，车间内安装多个排气扇，加强通风，对周围环境影响较小。根据环境质量现状调查，项目区域环境空气基本因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明评价区域为达标区；本项目厂界最近敏感点为北侧426m处的幸福哩产城新区易地扶贫移民社区，对周边环境影响较小。 （6）环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）中自行监测相关要求，建议制定环境监测计划如下： 表4-9 废气环境监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 DA001 非甲烷总烃 1次/半年 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 2、废水 （1）废水污染源源强核算 本项目无生产废水产生，仅生活污水。 ①生活用水 根据建设单位提供资料，本项目共有员工40人，均不在厂内住宿，按《室外给水设计规范》(GB50013-2018)，生活用水量定额为：住宿人员137L/人·d，非住宿人员50L/人·d，年工作时间260天，则生活用水量为2m3/d（520m3/a）；排放系数按用水量的80%计算，生活污水产生量为1.6m3/d（416m3/a）。生活污水主要污染物浓度为CODcr：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。 ②纯水制备用水 根据建设单位提供资料，项目纯水用量约1.884m3/d（489.84m3/a），纯水制备率为60%，则本项目纯水制备用水约为3.14m3/d（816.4m3/a）。制备的纯水全部用于生产。纯水制备浓水产生量约为1.256m3/d（326.56m3/a），主要污染物为SS，初始产生浓度为100mg/L，经化粪池处理达到达到园区接管标准后通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理。 ③钢化前清洗用水 项目钢化前清洗槽共有10个槽体，第2槽容积为0.135m3，其余槽容积均为0.108m3。第1、2、3槽加入清洗剂，清洗剂用量约0.18t/a，与纯水比例约为3：7，则清洗剂配比纯水用量约0.6m3/a，槽中水量约0.28m3，定期补充损耗，循环使用不外排；其余槽仅纯水清洗，1天一换，槽体有效容积取80%，则其余槽纯水用量约为0.6m3/d（156m3/a）。 清洗过程因工件带走及自然蒸发作用，日损耗量约为10%，即0.088m3/d（22.88m3/a）。其中第4、5、6、7、8、9、10槽（清水槽）中的清洗废水（0.54m3/d，140.4m3/a）基本已无污染物残留，主要污染物为SS、pH，初始产生浓度为SS100mg/L，pH8.2，通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理。 ④钢化冷却用水 项目玻璃工件经钢化后需在泡水槽（容积为2.5m3）内进行浸泡冷却，冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂；冷却水是为了保证工件降温，便于后续加工。该冷却水仅在泡水槽内循环使用，不外排。因冷却过程中工件温度较高，蒸发损耗较大，日损耗约为总储水量的10%，槽体有效容积取80%，则日补充水量为0.2m3/d（52m3/a）。 ⑤钢化后清洗用水 项目钢化后清洗槽共有10个槽体，第2槽容积为0.135m3，其余槽容积均为0.108m3。第1、2、3槽加入清洗剂，清洗剂用量约0.18t/a，与纯水比例约为3：7，则清洗剂配比纯水用量约0.6m3/a，槽中水量约0.28m3，定期补充损耗，循环使用不外排；其余槽仅纯水清洗，1天一换，槽体有效容积取80%，则纯水用量约为0.6m3/d（156m3/a）。 清洗过程因工件带走及自然蒸发作用，日损耗量约为10%，即0.088m3/d（22.88m3/a）。其中第4、5、6、7、8、9、10槽（清水槽）中的清洗废水（0.54m3/d，140.4m3/a）基本已无污染物残留，主要污染物为SS、pH，初始产生浓度为SS100mg/L，pH8.2，通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理。 ⑥成品清洗用水 项目成品清洗槽共有10个槽体，第2槽容积为0.135m3，其余槽容积均为0.108m3。第1、2、3槽加入成品清洗剂，用量为0.25t/a，与纯水比例约为3：7，则清洗剂配比纯水用量约0.83m3/a，槽中水量约0.28m3，定期补充损耗，循环使用不外排；其余槽仅纯水清洗，1天一换，槽体有效容积取80%，则纯水用量约为0.6m3/d（156m3/a）。 清洗过程因工件带走及自然蒸发作用，日损耗量约为10%，即0.088m3/d（22.88m3/a）。其中第4、5、6、7、8、9、10槽（清水槽）中的清洗废水（0.54m3/d，140.4m3/a）基本已无污染物残留，主要污染物为SS、pH，初始产生浓度为SS100mg/L，pH6.5，通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理。 （2）污水处理可行性分析 项目生活污水经化粪池处理达到园区接管标准后与生产废水（纯水制备浓水、钢化前清洗废水、钢化后清洗废水、成品清洗废水）通过园区污水管网进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入濂江。 ①处理工艺 废水处理工艺流程见下图。 图4-1 生活污水处理工艺流程图 ②出水达标可行性分析 项目生活污水量416m3/a，生产废水量747.76m3/a，废水效率及处理后水质情况见下表。 表4-10 项目废水产排情况一览表（单位mg/L，pH无量纲） 工序 pH COD BOD5 SS 氨氮 （mg/L） 生活污水（416m3/a） 6~9 250 150 200 25 化粪池 去除率 / 15 9 30 3 出水浓度 6~9 212.5 136.5 140 24.25 排放量（t/a） / 0.0884 0.0568 0.0582 0.0101 接管标准限值 6~9 500 300 400 50 生产废水（747.76m3/a） 6-9 / / 100 / 化粪池 去除率 / / / 30 / 出水浓度 / / / 70 / 排放量（t/a） / / / 0.052 / 接管标准限值 6~9 500 300 400 50 由上表可知，项目废水经预处理后能够达到江西安远县城北工业园污水处理厂接管标准，在技术上是可行。 ③废水处理能力符合性分析 根据工程分析可知，项目综合废水量为4.476m3/d（1163.76m3/a），项目化粪池要求容积不小于2m3。项目污水处理设施的处理能力设计能满足废水排放量要求。 （3）污水处理依托可行性分析 ①江西安远县城北工业园污水处理厂简介 江西安远县城北工业园污水处理厂选址位于安远县车头镇三排村，项目一期设计处理规模为5000m3/d，项目总占地70亩，一期占地30亩。安远县城北工业园地处寻全高速公路安远县城出口处，位于安远县城西北郊，地跨车头镇和新龙乡，东以省道安赣线为界，南以县城进里田道路为界，西以新龙乡圩镇为界，北以车头镇龙竹村为界，离县城主城区约4.5公里。污水处理工艺推荐采用改良式氧化沟工艺；污泥脱水采用离心浓缩脱水污泥处理工艺；处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入濂江。 ②管网衔接可行性 江西安远县城北工业园污水处理厂污水收纳范围为城北业园区、安远县城北区现有企业污水。本项目选址位于安远县工业园区产城新区4号园6号楼（城北工业园），属于该污水处理厂纳污范围内。因此，项目污水纳入江西安远县城北工业园污水处理厂处理是可行的。 ③污水处理厂水量依托可行性 本项目综合废水产生量约为4.476m3/d（1163.76m3/a）。江西安远县城北工业园污水处理厂工程设计规模为5000m3/d，项目废水量占江西安远县城北工业园污水处理厂设计规模的0.08952%。因此，项目废水接入江西安远县城北工业园污水处理厂，从水量角度考虑可行。 ④水质要求分析 本项目外排污水中主要为常规污染物，可生化性强，根据源强分析可知，项目废水经厂区污水处理设施处理后可达到江西安远县城北工业园污水处理厂接管标准，因此，项目废水接入江西安远县城北工业园污水处理厂，从水质角度考虑可行。 项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合污水 TW001 化粪池 厌氧 DW001 (是 (否 一般总排放口 表4-12 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/ ） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW001 E115°20′41.421″ N25°8′49.816″ 0.116376 江西安远县城北工业园污水处理厂 间歇排放 单班 江西安远县城北工业园污水处理厂 PH 6~9 CODCr 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 50 表4-13 项目废水污染物一览表 排放口编号 污染物名称 厂区总排口 江西安远县城北工业园污水处理厂排放口 排放量(t/a) 浓度 (mg/L) 排放量(t/a) DW001 CODcr 0.0884 60 0.07 BOD5 0.0568 20 0.023 SS 0.1102 20 0.023 NH3-N 0.0101 8 0.009 综上所述，本项目位于江西安远县城北工业园污水处理厂纳污范围内，江西安远县城北工业园污水处理厂在处理能力、处理工艺、水质相容性等方面满足本项目要求，项目外排废水纳入江西安远县城北工业园污水处理厂具有环境可行性。 （4）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）中自行监测相关要求。 表4-14 废水环境监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 DW001 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油 1次/年 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目运营期产生的噪声主要来自各种生产机械设备运转产生的机械噪声，其噪声声级为70～85dB（A）。本项目主要设备噪声源强情况见下表。 表4-15 本项目噪声产生源强一览表 单位dB(A) 噪声源 数量（台/线） 声源 类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放 持续时间h 核算 方法 噪声值dB(A) 工艺 降噪效率 核算 方法 噪声值dB(A) 精雕机 20 频发 类比 80 隔振、减噪 20 衰减计算 60 2080 开料机 1 频发 类比 85 65 加硬炉 1 频发 类比 75 55 超声波 1 频发 类比 75 55 烤箱 6 频发 类比 70 50 空压机 1 频发 类比 80 60 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。 ①室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP(r)——预测点的声压级（dB(A)）； LP0——点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r ——点声源距预测点的距离(m)； ②室内点声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)——预测点的声压级（dB(A)）； LP0——点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL——围护结构的平均隔声量，一般装置墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=25dB(A)，本项目取20dB(A)； α——吸声系数；对一般机械装置，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的迭加： 式中：N——声源个数； L0——预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)——预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 （2）厂界噪声达标性分析 根据上述预测模式，考虑到距离衰减及障碍物隔声，企业夜间不生产，本项目厂界昼间噪声贡献值结果见下表。 表4-16 噪声源强及预测值一览表 设备名称 总声压级dB(A) 经降噪隔音处理后dB(A) 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 距离(m) 噪声预测值(dB) 距离(m) 噪声预测值(dB) 距离(m) 噪声预测值(dB) 距离(m) 噪声预测值(dB) 精雕机 80 60 30 30.46 20 33.98 27 31.37 21 33.56 开料机 85 65 15 41.48 9 45.92 45 31.94 33 34.63 加硬炉 75 55 20 28.98 21 28.56 27 26.37 22 28.15 超声波 75 55 18 29.89 34 24.37 9 35.92 7 38.10 烤箱 70 50 27 21.37 20 23.98 27 21.37 21 23.56 空压机 80 60 7 43.10 34 29.37 9 40.92 8 41.94 贡献值 / / 45.74 46.40 42.96 44.49 （GB12348-2008）中3类标准值 昼间 65 由预测结果可知，经采取建筑隔声、窗户隔声、距离衰减等措施，本项目噪声源对厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 （3）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测相关要求，建议制定环境监测计划如下： 表4-17 噪声环境监测计划表 监测点位 监测项目 监测频次 厂界 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 （1）固体废物分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、包装废物、清洗槽沉渣、捞渣、切削液废液、废网版、废润滑油、废活性炭。 ①生活垃圾 根据环保统计参数测算：生活垃圾按G=K·N计算，式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人.天）；N-人口数（人）。依照我国生活污染物排放系数，住宿职工K为1kg/人·天，非住宿职工K为0.5kg/人·天，项目劳动定员40人，均不在厂区内住宿，则生活垃圾产生量为20kg/d（5.2t/a）。生活垃圾集中收集到指定地点堆放，由环卫部门统一清运处理。 ②边角料 根据建设单位提供信息，项目生产过程中会产生边角料，产生量约2.2t/a；集中收集后出售给物资回收公司回收利用。 ③包装废物 根据建设单位提供信息，项目包装废物产生量约0.5t/a，集中收集后出售给物资回收公司回收利用。 ④清洗槽沉渣 根据建设单位提供信息，项目清洗槽沉渣产生量约0.02t/a，集中收集后出售给物资回收公司回收利用。 ⑤捞渣、切削液废液 根据建设单位提供信息，项目生产过程中会产生捞渣及切削液废液，产生量约2t/a；据《国家危险名录》（2021版），属于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-006-09，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理。 ⑥废网版 根据建设单位提供信息，项目印刷过程中会产生废网版，产生量约为0.015t/a；据《国家危险名录》（2021版），属于危险废物，废物类别为HW12染料、涂料废物，危废代码为900-253-12，收集后暂存于危废间，定期交由厂家回收处理。 ⑦废润滑油 根据建设单位提供的资料，本项目废润滑油产生量约为0.01t/a。根据《国家危险名录》（2021版），废润滑油属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理。 ⑧废活性炭 项目废气采用二级活性炭吸附处理，吸附效率为90%，吸附能力为20kg(废气）/100kg(活性炭)，活性炭吸附的有机废气量为0.2804t/a，活性炭使用量为1.402t/a，则废活性炭的产生量为1.6824t/a，据《国家危险名录》（2021版），属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，要求集中收集袋装并盛放桶内后堆放于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。 ⑨沾染危险废物的废弃包装物 本项目使用感光胶、丙酮、石油醚、油墨等原辅料，其包装材料上会残余原料。根据建设单位提供的资料，沾染危险废物的废弃包装物产生量约为0.05t/a，根据《国家危险名录》（2021版），沾染危险废物的废弃包装物属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处理。 （2）固体废物属性判定 固体废物属性判定：根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见下表。 表4-18 项目固废产生情况一览表 序号 污染物名称 形态 主要成分 预测产生量 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 固态 果皮、纸屑 5.2t/a √ / 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017） 2 边角料 固态 玻璃、亚克力 2.2t/a √ / 3 包装废物 固态 木、纸 0.5t/a √ / 4 清洗槽沉渣 泥态 玻璃 0.02t/a √ / 5 捞渣、切削液废液 泥态/液态 油、水 2t/a √ / 6 废网版 固态 聚酯纤维 0.015t/a √ / 7 废润滑油 液态 矿物油 0.01t/a √ / 8 废活性炭 固态 碳 1.6824t/a √ / 9 沾染危险废物的废弃包装物 固态 油、油墨、胶、丙酮、石油醚等 0.05t/a √ / 综上所述，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，基本不会对环境造成不利影响。 （3）一般固废环境管理要求 本项目一般固体废弃物包括生活垃圾、边角料、包装废物、清洗槽沉渣。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，一般固体废弃物应分类收集，不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗，本项目在厂房1楼北侧设置一个约10m2的一般固废暂存间。 一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，项目一般固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。 综上所述，本项目的固体废物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 （4）危险废物环境管理要求 本项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处置。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置危废暂存间，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有危险废物处置资质的单位处置。各类危险废物进行临时存放时，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，使用密封容器进行贮存，且须采用防漏措施。 危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）： ①危险废物储存库的设计原则：要求地面与墙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③安全防护：危险废物贮存设施都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处置；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 为确保本区域地下水不致受到本项目污染，将项目厂区是否为隐蔽工程，原料泄漏是否容易发现和能否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则，据此划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三大区域。具体见厂区污染防治分区划分表。 表4-19 厂区污染防治分区划分表 序号 防治区分区 装置及设施名称 防渗要求 防渗措施 1 重点防渗区 沉淀池、清洗水槽、危废间、危险品库、生活污水处理设施等污水处理系统构筑物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 管沟及各池底部、池壁防腐防渗处理；重点防渗区，防渗系数≤1.0×10-10cm/s 2 一般防渗区 生产车间、一般固废暂存间 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s ；或参照GB16889执行。 防渗或地面硬化；渗透系数≤10*10-7cm/s 3 简单防渗区 厂区其他地方 地面采用水泥硬化 一般地面硬化 （1）重点防渗区 指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能发现和处理的区域或部位，主要包括沉淀池、清洗水槽、危废间、危险品库、生活污水处理设施等污水处理系统构筑物。地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-10cm的水泥进行硬化，并铺设环氧树脂防渗；通过上述措施可使重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 一般防渗区通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）掺防水剂，以达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 生产车间、一般固废暂存间等均做地面硬化。 本项目的一般固废临时贮存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，四周设置地沟收集跑冒滴漏，同时要防雨，防止雨水对固废侵蚀造成地下水的污染。 （3）其它应采取的防渗漏措施主要有： ①选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。 ②在厂区设置雨水、排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。 采取上述措施后，可有效避免对地下水造成污染。 本项目排水实行雨污分流，雨水地面径流排入园区雨水管网；废水经化粪池预处理后进入江西安远县城北工业园污水处理厂进行深度处理；化粪池、沉淀池、危废暂存间等及相应管道均做好防渗措施，项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，基本不对地下水及土壤产生不良影响。 6、生态环境影响分析 本项目位于工业园工业用地，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），并结合本项目实际运营情况，确定本项目环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量恶化的预测和防护作为评价工作重点。 本项目为特种玻璃制造，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，风险物质主要为稀释剂、丙酮、石油醚、废润滑油。 （2）风险潜势初判及评价等级 当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下： 表4-20 本项目涉及的突发事件风险物质情况表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量/t 临界量/t 该物质Q值 1 稀释剂（石油醚） 108-94-1 0.05 10 0.005 2 丙酮 67-64-1 0.12 10 0.012 3 石油醚 8032-32-4 0.075 10 0.0075 4 油类物质（润滑油） / 0.1 2500 0.00004 项目Q值合计 0.02454 由上表可知，项目Q＜1。则该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目风险评价为简单分析。 （3）环境风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及“危害水环境物质（急性毒性类别1）”，项目生产过程中主要风险为危险物质（切削液废液、油墨、稀释剂、丙酮、石油醚、废润滑油）泄露，废水事故排放，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 表4-21 本项目环境风险识别表 序号 危险单元 环境风险类型 影响环境的途径 可能造成的环境影响 1 仓库、危废暂存间、切削液沉淀池 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 易燃物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境。 火灾爆炸事件产生大量的SO2、CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。 2 危废泄露 泄露物质→缝隙→进入外环境 严重污染外环境。 3 废水事故排放 废气→管道损坏→超标排放至外环境 废气事故排放产生大量的高浓度废气会引起大气环境污染 （4）风险防范措施 本项目主要危险单元为仓库、危废暂存间、切削液沉淀池，结合项目环境影响途径等方面，项目拟采用一系列风险防范措施，具体情况如下： 1）火灾及其他安全事故防范措施 ①在实际运营阶段应根据实际情况，制定相关安全制度和操作标准，严格执行有关标准、规范以及规定的要求。 ②设立专(兼)职消防员，经常巡视检查，发现火灾隐患及时消除。 ③按照消防有关规定，配备足够的消防器材，以备及时使用。 ④建立火灾及安全事故责任到人制，健全日志，交接班记录制度，形成监控网络，防患于未然。 ⑤加强对员工的安全教育，杜绝风险事故发生。 2）其他风险防范措施 ①总图布置：在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 ②建筑安全防范：根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区如仓库等均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。相关设施的安全距离应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006相关要求。 ③加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 ④仓库、危废暂存间、沉淀池基础做重点防渗，储存点四周设50cm高围堰，围堰区内地面和围堰均需作防腐防渗处理，一旦发生泄露可将泄露的物质全部拦截在围堰内； ⑤生产现场配制有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具。厂区内设立风向标，便于发生易燃易爆物质泄漏时生产人员辨认风向，可立即组织可能受影响附近人群按拟定的逃生路线撤离至上风向安全地区； ⑥厂区雨、污总排口分别设置紧急闸栏，一旦发生火灾，立即放下闸栏，避免消防灭火水流入厂外地表水中而造成二次污染。 （5）风险应急预案 事故应急救援预案是为了提高对突发事故的处理能力，根据实际情况预计未来可发生的事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全，而制定的行动计划，目的是要迅速而有效地将事故损失减至最少。为了减小风险事故对环境的影响，厂方要成立应急救援组织，制定事故应急救援预案。让每个职工严守生产操作规范，熟悉应急预案，其内容主要有以下几方面： ①成立应急组织机构，由各生产车间技术人员组成，厂长总负责，明确职责，通力协作； ②制订培训和演练计划，对应急人员进行专业培训，并通过考核才能上岗，定期演习和复查，根据实际情况定期检查和修正； ③规定应急响应程序，严格规定报告程序、联系电话和响应措施，出现事故时，值班员及时报告厂长，并启动应急响应程序； ④应急设施、器材要落实并定期检查，及时更换，保证设备性能良好； ⑤现场抢险。发生事故时，按照事先制订的撤离和救护计划，立即组织人员紧急撤离、疏散和救护。划定事故警戒线，迅速采取封闭、隔离、消洗等措施，对事故造成的危害进行监测、处置，直到符合国家环境保护标准； ⑥对事故性质、参数与后果要进行评估，解除事故警戒及善后恢复。应急指挥中心根据企业生产的安排，组织公司应急专业救援组对工厂邻近地区可采取发放传单、开座谈会等形式开展公众教育和发布有关信息，或配合当地消防部门对邻近地区公众进行应急救援培训。 （6）环境风险评价结论 通过以上分析，项目评价等级属于简单分析，结合本项目的具体情况做好预防措施发生环境风险的可能性较小。并且一旦发生，按照制定的发生事故时的应急措施，对周围环境的安全应该是可以保证的，对周围环境影响很小。因而从风险角度而言是可以接受的。 8、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资估算为32万元，占工程总投资的6.4%。本项目环保投资具体见下表。 表4-22 项目环保投资估算一览表 类别 治理措施 处理效果 投资额 (万元) 废气 二级活性炭吸附装置；车间排风扇 达标排放 10 废水 化粪池、沉淀池 达标排放 5 固体废物 一般固废暂存间（10m2）、危废暂存间（20m2），分类收集，合理处理，地面硬化、防腐防渗。 100% 10 噪声 加大减振基础，安装减振装置，设备设置在室内，加强管理 厂界达标 5 排污口 排污口规范化设置 / 2 合 计 32 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36∕1101.1-2019 ）中表1标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭车间，加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度 |
|  |  | 乙醇 |  | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36∕1101.1-2019 ）中表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH | 化粪池 | 达到园区接管标准后排入江西安远县城北工业园污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准 |
|  |  | CODcr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 | SS、pH | / |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采取消声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运；边角料、包装废物、清洗槽沉渣出售给物资回收公司回收利用；废网版定期交由厂家回收处理，捞渣、切削液废液、废润滑油、废活性炭、沾染危险废物的废弃包装物统一交由有资质单位进行处置。 设一般固废暂存间（10m2），该暂存场地按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求采取相应的防渗、防风、防雨措施，设置防渗层和导流渠，防止雨水径流进入。设危废暂存间（20m2），该暂存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取相应的防渗、防风、防雨措施，设置防渗层和导流渠，防止雨水径流进入。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、沉淀池、清洗水槽、危废暂存间等及相应管道做好防渗措施，确保废气、废水处理装置正常运转，达标排放，做好环境保护日常管理与运营。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强废气、废水治理设施的日常运行管理及维护，建立台账管理制度，确保治理设施正常稳定运行。加强易泄露区域的防渗、防漏措施。加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的干粉等灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设实施过程中，通过环境管理，使该项目建设符合国家的经济建设和环境建设同步设计、同步施工和同步投产的“三同时”方针，使环保措施得以具体落实，使生态环境主管部门具有监督的依据。通过环境保护污染防治措施的实施管理，使本工程在建设期和运营期给环境带来的不利影响减轻到最低程度，使环境风险可控，经济效益和环境效益得以协调持续地发展。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1起施行），对建设阶段要求如下： （1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 （3）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 本项目共设废气排放口1个、污水排放口1个，所有排放口均应进行规范化设置，在厂区的废气排放口、污水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，环境境保护图形标志见下表。 表5-1 环保图形标志 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 国标代码 1 污水 排放口 表示污水向水体排放 GB15562.1 2 废气 排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声 排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般 固体 废物 表示一般固体废物贮存、处置场 GB15562.2 5 / 危险 废物 表示危险废物贮存、处置场 GB15562.2 |

# 六、结论

本项目的建设从环保角度分析是可行的。 本报告是根据建设单位提供的基础资料编制，建设单位对其准确性负责。若建设单位未来要增加本报告表涉及之外的污染源或者对其功能规划进行调整，则应按要求向有关生态环境部门申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.54 | / | 0.54 | +0.54 |
|  | 乙醇 | / | / | / | 0.075 | / | 0.075 | +0.075 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1406 | / | 0.1406 | +0.1406 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.0884 | / | 0.0884 | +0.0884 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0101 | / | 0.0101 | +0.0101 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.2 | / | 5.2 | +5.2 |
|  | 边角料 | / | / | / | 2.2 | / | 2.2 | +2.2 |
|  | 包装废物 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 清洗槽沉渣 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 | 捞渣、切削液废液 | / | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
|  | 废网版 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.6824 | / | 1.6824 | +1.6824 |
|  | 沾染危险废物的废弃包装物 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Comments

你的行业特点，非常需要VOC相关产业政策分析，还需要《油墨中可挥发性有机化合物含量限值标准的比对

已补充

》？？？不是活性炭？有组织排放口几个？高度要比对建筑物高度，看看是否合理

已核实

这个备注没啥用，建议换成对应工序，跟生产工艺对应起来，判断有没有缺漏或多的设备

已修改

补一列物质状态，补一列挥发性

已补充

空白？自己需要制版吗？这个污染可多了

已核实

MSDS没，非常需要，因为本项目有机废气非常明显是特点

已补充

你检查下  不平衡，第一条横线，钢化冷却

已核实

备注说明网版是否自己制作，这个一定要说。你要知道网板的雕刻、蚀刻等污染很大，比你这个印刷大

但是一般都是外委制作。你就写外委制作

已修改

污染这一块，没有原料MSDS和成分，有无法自圆其说的感觉，这是有有机废气项目的大忌，这种申请总量，必须要从头到尾有有依据算清楚

已补充MSDS

？？？生产废水只有SS？清洗剂是啥

特殊成分需要看原料，比如清洗剂等等，目前基本都遗漏特征污染物

清洗剂主要为氢氧化钠和柠檬酸

跟后面要对应，目前看起来是不对应的

已核实

油墨印刷项目的是有污染途径的

补充好防渗等级

已在地下水、土壤分析章节补充

先要比对一下DB印刷和GB新印刷标准中的污染物，标准限值，保险就交叉从严。

地标要求更严为50，国标为70

这么高的活性炭单级吸附效率？补充措施参数了

跟附图对应，跟建设内容中厂房高度比对是否合理

总楼高为18.5m

37822或GB 41616—2022附录A

已核实

比对哪里为可行技术，写出来依据

分析为啥你的活性炭就能90%效率？要不然是重大遗漏

已补充

油墨等危险废物原材料的包装废物呢？是不是要分一下？

已补充

不是沾染了。。。。的

危险废物都核对一下   代码错了没办法申辩，查一下就不会了

HW12染料、涂料废物：使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物

都看看新标准  修改一下

已修改

突然又有物质了？

执行地标，限值更严格

37822或GB 41616—2022、

执行地标