## 采购项目需求

1、本招标文件提出技术规格及要求的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。

2、投标人须明确承诺所投货物质保期一年，投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。质保期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。在质保期内，如产品发生故障，成交供应商要调查故障原因并及时更换直至满足产品性能及服务的要求。在质保期内, 成交供应商需提供技术服务热线，7*24小时服务，在接到采购人信息后，必须在2小时内做出实质性反应，提供应急策略，售后服务人员必须5小时内到达现场并解决问题，如到达现场后24小时仍不能解决问题，应在48小时内提供同等替代产品，保证采购人正常使用，直至故障修复，使用同等替代产品采购人无需另行支付费用。如不能提供替代产品，由于问题所造成的全部损失由成交供应商承担。质保期满后，成交供应商继续为采购人提供专业维修服务，如需要更换材料的只收取材料的成本费，成本价不得高于市场价。

3、标的如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

4、所有标的的知识产权问题，由各投标人自行负责。

5、所有采购产品，由卖方运输至采购方指定地点，其全部运输费用由中标商承担。

6、项目所有货物交付完毕后，中标供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的十个工作日内，组织相关专业人员对项目进行验收，整体项目验收合格后，采购人将向中标供应商出具验收报告；中标供应商须为项目验收提供必需的材料、设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，中标供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个项目通过验收；交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

7、培训：供应商须免费为采购人指定人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8、本项目支持中、小、微企业发展线上融资，具体操作规程（详见附件三）将按照“赣州市财政局 中国人民银行赣州市中心支行关于印发《赣州市本级政府采购支持中小微企业发展线上融资工作方案》的通知”。

9、中标人为小微企业不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、技术规格及要求：

核心产品：本项目为非单一产品采购，核心产品为：业务多媒体展示模块。

主要技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 县级会商决策系统建设 |  |  |  |  |
| （一） | 中央集中控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控 | 1、双嵌入式高速处理器并行运算，采用高速FLASH，处理响应速度快 2、可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得，不需学习专业知识即可完成项目编程 3、支持多种控制方式，可用Andriod、IOS、WINDOWS等多种系统控制终端，多台控制终端可同时使用，互为备份 4、设备具备多种接口，包括：≥16路可编程RS-232接口，≥8路RS-485接口，≥16路红外接口，≥8路I/O口，≥8路继电器接口 5、面板带有≥8个可自定义功能的按键 6、支持串口转发功能，命令代码可以从某串口输入，也设定同步从其它串口输出 7、支持TCP/UDP控制方式，可同时连接≥100台被控设备，支持网络控制的同时还能实现主机网络级联 8、内置万年历功能，可让中控在指定时间自动执行控制操作 9、控制终端可通过WIFI以及有线连接等方式与主机进行通信 10、主机自带智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，自动识别红外代码类型 11、主机可自动生成代码库保存到电脑上，方便日后工程维护或升级备案使用 12、支持一键多码控制，即一个按键可发送多条代码，也可实现按键按下和弹起时发送不同的代码 13、主机内置大容量FLASH存储器，容量达≥256M 14、支持通过以太网络进行网络编程，远程网络维护，远程升级等，降低设备维护成本 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线接收器 | 1、无线速率：双频并发，≥2900Mbps（2.4GHz：≥500Mbps，5GHz：≥2400Mbps） 2、无线频段：2.4GHz & 5GHz 3、网口：提供≥4个10M/100/1000M自适应速率的以太网接口，支持WAN/LAN自适应 4、QoS特性：支持设备限速：通过 MAC地址限制设备的带宽 | 台 | 1 |  |
| 3 | 红外发射棒 | 中控主机配套红外发射棒，用于控制支持红外遥控的设备 | 条 | 8 |  |
| 4 | 无线触摸屏 | 1、触控显示面板面积：≥10英寸 2、连接方式：Wi-Fi，蓝牙 3、运行内存（RAM）：≥6GB 4、存储容量（ROM）：≥128GB | 台 | 1 |  |
| 5 | 中控编程软件 | 1、根据现场控制设备进行控制逻辑编程和界面编辑 2、中控编程软件套装包括命令库编辑软件、控制界面设计软件、红外命令学习软件、主机IP设置软件 3、控制界面设计软件支持各种字体一次编程，便能生成安卓、IOS和windows等多种终端的控制软件，控制界面完全相同，不需要重复编程 4、用户界面可自由编辑，自动生成2D、3D按键，同时可自定义图片按钮 5、具有自动识别字体技术，任何字体均能在界面中正确显示 | 台 | 1 |  |
| （二） | 矩阵切换系统 |  |  |  |  |
| 6 | 混合高清矩阵 | 1、设备采用纯硬件式架构，机箱大小≥3.5U，支持板卡总插槽≥11槽，支持≥12路高清信号输入，支持≥8路高清信号输出。 2、输入支持DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPBPR、HDbaseT、IP（H.264/H.265）流媒体、Fiber、光纤KVM、DVI-X、HDMI1.4、HDMI2.0、DP1.2等信号的混合输入，分辨率3840x2160及向下兼容。输出支持DVI-I/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR/HDbaseT/Fiber/DVI-X/HDMI2.0/光纤KVM等接口，具体输入输出信号可根据现场设备实际接口进行配置。 3、设备采用先进硬件式DSP处理结构、无操作系统，输入板卡、输出板卡、电源、风扇交换主板、控制板等，均为模块化设计，输入、输出板卡、风扇模块均可直接带电热拔插。 4、最大单机背板信号处理带宽≥3200Gbps,单路输出通道带宽≥20Gbps，整个机箱输入输出以及内部传输全部是60帧RGB 4:4:4信号处理。 5、平均故障时间间隔（MTBF）不小于100000小时，保证设备正常稳定运行 6、欢迎词上墙显示功能，任意多种字体，多种颜色，任意位置，支持各种背景底色。字幕可设置滚动与不滚动，滚动速度可调 7、支持不少于10组独立拼接墙的管理控制，且可设置不同的参数，输出分辨率可自定义，匹配不同显示终端，互不干扰。支持画面拼接功能，融合功能，LED等显示终端功能，输入信号源能够共享 8、开窗功能，具有在单个显示端上开不少于8个窗口，窗口可共享。窗口叠加功能，可以将不同信号源开到一个或者多个屏幕。窗口漫游功能，可以拖动任意窗口到显示终端的任意位置 9、大屏幕管理软件可设置全中文、英文、繁体、西班牙、俄语、法语界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清线缆、插座及转接头 | 定制高清HDMI线、DVI线用于混合高清矩阵和输入输出设备之间的连接，配套专用插座及转接等辅助材料满足现场实施需求 | 项 | 1 |  |
| （三） | 业务远程视频交互系统 |  |  |  |  |
| 8 | 县级业务远程视频交互终端1 | 1、高清会议终端支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议 2、支持1080P 60fps超高清分辨率 3、内置智能语音助手，通过语音指令，完成召集会议、加入会议、呼叫会场、音量控制等功能 4、视频接口：≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 县级业务远程视频交互摄像机1 | 1、图像传感器：≥1/2.5英寸CMOS(≥800万像素) 2、视像分辨率：≥1920x1080 3、变焦倍数：≥12倍光学变焦 4、视频输出接口：≥1xHDMI，1xUSB3.0 5、控制接口：≥2xRS232串口 | 台 | 1 |  |
| 10 | 县级业务远程视频交互终端2 | 1、支持H.323/SIP协议 2、频编解码协议：H.264 HP、H.264 3、支持1080P 60fps超高清分辨率 4、LAN、WIFI接口接入 5、支持≥2个高清视频输入，≥2个高清输出接口 | 台 | 1 |  |
| 11 | 县级业务远程视频交互摄像机2 | 1、图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS，有效像素≥200万 2、视频速率：60帧/秒； 3、视频输出接口：HDMI、3G-SDI 4、视像分辨率：1080p/60，1080p/50，1080 | 台 | 1 |  |
| 12 | 县级摄像机托架 | 配套业务远程视频交互摄像机安装的定制托架。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 县级摄像机电动吊架 | 1、配套业务远程视频交互摄像机安装的定制电动吊架 2、采用电动升降方式 3、升降行程：≥2m 4、支持线控和远程遥控 | 套 | 1 |  |
| 14 | 县级录播服务器 | 1、支持基于H323协议的MCU和终端呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，并支持实时直播、后期点播 2、支持60fps、高低码流文件的录制，并能设置文件的重要级别 3、支持网络视频流接入进行录制 4、支持将录制文件存储到设备硬盘、网络存储设备、FTP服务器，支持磁盘阈值设置，可分别设置提醒阈值和删除阈值 5、支持快速录制，并能批量开启录制、暂停录制、停止录制、恢复录制 6、支持预约录制 7、异常处理，系统出现断电等异常导致录制文件损坏，设备可自动修复损坏的录制文件；系统在正常工作过程中如遇异常掉电，系统重启后可恢复到掉电前系统工作状态 8、支持Web页面管理和第三方中控系统的管理和控制 9、支持用户和用户组的管理 | 台 | 1 |  |
| 15 | 县级高清编码器 | 1、视频编码方式：至少支持H.264 2、音频编码方式：至少支持AAC 3、支持至少2种标准流：TS、RTSP 4、支持添加字幕和显示编码器时间 5、支持多种摄像头控制协议 | 台 | 1 |  |
| （四） | 扩音系统 |  |  |  |  |
| 16 | 数字阵列麦克风 | 1、阵列麦克风，360度吸音 2、拾音距离 ：≥6米 3、拾音范围： 360° | 套 | 2 |  |
| 17 | 音频处理器 | 1、8路平衡/线路输入、8路平衡/线路输出，8*8全功能矩阵混音 2、采用DSP音频处理技术，内置不少于8通道自动混音台，自适应反馈抑制（AFC），噪声抑制(ANC)，自适应回声消除(AEC)，自动增益（AGC），闪避器等 3、输入每通道可调：前级放大、+48V幻象供电、反相、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、延时器、段参量均衡、反馈抑制、闪避器、噪声门、噪声增益补偿 4、输出每通道可调：高低通滤波器、参量均衡、延时器、反相、限幅器、最大输出电平调节； | 台 | 1 |  |
| 18 | 电源时序器 | 1、支持RS232协议控制，可通过中央控制系统控制 2、整机容量30A，可满足多种多重安全用电需求 3、前面板具有1路常供电电源座，可供中控系统使用 4、前面板具有1路可开关的USB接口背景照明指示灯插座 5、内置EMI滤波防电磁干扰滤波器，用于净化系统电源 6、每路输出采用万能插座AC220V/13A，适用各种类型插头 7、支持电脑软件端控制 8、可通过RS485级联，最大可级联199台 9、具有外控和级联控口功能 10、输出通道：8路时序电源+1路常开电源 11、每通道输出：13A万能插座 12、USB输出：1路USB(5V）输出 13、电源：AC220V/50Hz | 个 | 1 |  |
| 19 | 专业功放 | 1、采用数字电路设计，可精确还原音频信号 2、电源应采用独立屏蔽方式，对信号的干扰减到最低，有更高的用电安全性 3、提供立体声、桥接、并联至少三种工作模式可选 4、XLR平衡接头输入和输出， 5、前面板应带有音量旋钮控制，并具有保护、削峰、信号和电源指示灯 6、配备延时启动系统，有效避免开机浪涌，保护音箱不受冲击而损坏 7、提供全功能保护，包括直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等 8、立体声输出：≥4x300W/8Ω，≥4x525W/4Ω 9、桥接输出：≥2x900W/8Ω 10、频率响应：≤20Hz～≥20KHz(±1dB) 11、输入灵敏度：0.775V或更优 12、谐波失真：<0.1% (1KHz,8Ω) 13、信噪比：≥100dB(A计权) | 台 | 2 |  |
| （五） | 其他设备及辅材 |  |  |  |  |
| 20 | 控制工作站 | 1、CPU：12代酷睿 I5-12500或更高性能处理器 2、运行内存：≥16GB 3、存储：≥256GB SSD+≥1TB HDD 4、连接方式：RJ45有线网口（10/100/1000Mbps）、USB等 5、屏幕尺寸：≥23.8英寸 6、屏幕分辨率：≥1920*1080 7、操作系统：预装Windows操作系统 8、配套键盘、鼠标 | 台 | 1 |  |
| 21 | 便携式业务工作站 | 1、CPU：11代酷睿i5-1135G7或更高性能处理器 2、运行内存：≥16GB 3、存储：≥512G SSD 4、连接方式：Wi-Fi连接（支持Wi-Fi 6连接）、RJ45有线网口（10/100/1000Mbps）、蓝牙连接等 5、屏幕尺寸：≥14英寸 6、屏幕分辨率：≥1920*1080 7、操作系统：预装Windows操作系统 | 台 | 1 |  |
| 22 | 无线投屏器 | 1、无线投屏传输距离：点对点≥50m； 2、接口：支持HDMI、VGA高清视频接口、3.5mm音频接口 3、分辨率：1080P/60Hz | 台 | 1 |  |
| 23 | 设备柜 | 1、尺寸：宽600mm*深800mm*高2055mm 2、黑色，前玻璃，后单开网门 3、固定板3块， 风扇组件1套 4、重型脚轮4只，M12支脚4只 5、主要材质：优质冷轧钢板制作 | 台 | 1 |  |
| 24 | 业务数据传输转发模块 | 1、数据交换容量：≥48Gbps 2、接口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 2 |  |
| 25 | 防雷PDU插座 | 1、8位10A插口 2、额定功率：≥2500W 3、带防雷功能 | 套 | 2 |  |
| 26 | 其他线材 | 1、信号线缆：实施过程中需要用到的定制规格的网络线、HDMI、DVI、VGA等高清视频线、音频线、音响线、红外控制线、232、485控制线等 2、电源线缆：实施过程中需要用到的定制规格的3*2.5平方、3*4平方、3*6平方电源线等 3、其他配套辅助材料：实施过程中需要用到的定制规格的线槽、线管，各种连接件等辅助材料 | 批 | 1 |  |
| 27 | 设备安装 | 包含决策系统所包含的各系统设备的安装调试、整体联调等服务内容的所有技术服务费用。 | 项 | 1 |  |
| （六） | 图像显示系统 |  |  |  |  |
| 28 | 业务多媒体展示模块 | 1、展示面积≥7.98㎡（宽≥4.16m，高≥1.92m） 2、物理点间距：≤2.6mm 3、分辨率：≥1664点*768点 4、最佳视角：水平≥120度，垂直≥120度 5、环境温度：存贮 -10℃ ～ +55℃，工作 -25℃ ～ +55℃ 6、相对湿度：≤95% | 平方 | 7.99 |  |
| 29 | 展示模块电源 | 1、业务多媒体展示模块配套电源 2、功率≥200W | 套 | 27 |  |
| 30 | 多媒体信息接收模块 | 1、单台接收器件最大带载面积192×256，单台接收输出RGB数据24组 2、支持配置文件回读 3、支持程序复制 4、支持温度监控，网线通讯状态检测 5、支持供电电压检测 6、支持高灰度高刷新 7、支持脱机测试功能 | 套 | 13 |  |
| 31 | 视频处理器 | 支持高清多格式信号输入；任意信号淡入淡出切换；256万像素高清输出；可内置2张LED发送卡；支持上位机软件操控；信号无缝切换； 信号特效切换；画面数 1； 网络控制；支持5路高标清信号的处理，包括：DVI×1，VGA×1，HDMI×1，CVBS×2 | 台 | 1 |  |
| 32 | 连接线 | 多媒体展示模块内安装定制各种视频线缆及供电线缆 | 套 | 13 |  |
| 33 | 钢结构与包边 | 多媒体展示模块配套定制钢结构与装饰包边 | 平方 | 7.99 |  |
| （七） | 基础环境改造 |  |  |  |  |
| 34 | 天花防水处理 | 根据现场情况天花防水处理 | 项 | 1 |  |
| 35 | 天花改造 | 根据现场情况天花改造 | 项 | 1 |  |
| 36 | 地面改造 | 根据现场情况地面改造 | 项 | 1 |  |
| 37 | 墙面吸音处理 | 根据现场情况墙面吸音处理 | 项 | 1 |  |
| 38 | 灯光改造 | 根据现场情况灯光改造 | 项 | 1 |  |
| 39 | 窗帘 | 根据需求定制窗帘 | 项 | 1 |  |
| 40 | 显示屏幕墙改造 | 根据现场情况显示屏幕墙改造 | 项 | 1 |  |
| Ⅱ | 县级调查巡查设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化无人航拍器 | 1、4/3 CMOS相机,全向避障高级智能返航 2、飞行时间：≥45分钟 3、高清图传距离：≥15公里 4、含三块电池及充电管家、多功能收纳包和ND镜套装 | 台 | 1 |  |
| 2 | 手持GPS | 1、支持北斗/GPS/GLONASS系统定位 2、支持多种坐标系统转换 3、支持干电池、锂电池、USB、车载供电模式随意切换 4、支持户外防摔、防尘、防水等恶劣条件下正常使用 5、内置4G内存，支持32GB TF卡存储扩展 6、支持地图等高线数据加载、多种数据格式转换 7、支持测点、测点存储、航线编辑、航迹记录 8、支持航点导航、航线导航、航迹导航 9、支持自定义坐标的设置 | 台 | 3 |  |
| 3 | 激光测距仪 | 1、测距范围：0.08-150m 2、实时水平尺：自动切换实时显示快速找平 3、超大存储：自动存储50组测量结果 4、优化显示：2.8英寸手机级IPS彩色屏 5、双测量按键：侧按键便于横向测量操作 | 台 | 3 |  |
| 4 | 个人装备 | 根据需求定制，包括应急服装及野外应急配备基本工具 | 套 | 6 |  |
| Ⅲ | 基层调查巡查装备 |  |  |  |  |
| 1 | 手持GPS | 1、支持北斗/GPS/GLONASS系统定位 2、支持多种坐标系统转换 3、支持干电池、锂电池、USB、车载供电模式随意切换 4、支持户外防摔、防尘、防水等恶劣条件下正常使用 5、内置4G内存，支持32GB TF卡存储扩展 6、支持地图等高线数据加载、多种数据格式转换 7、支持测点、测点存储、航线编辑、航迹记录 8、支持航点导航、航线导航、航迹导航 9、支持自定义坐标的设置 | 台 | 19 |  |
| 2 | 激光测距仪 | 1、测距范围：0.05-80m 2、实时水平尺：自动切换实时显示快速找平 3、超大存储：自动存储20组测量结果 4、优化显示：2.8英寸显示屏 5、双测量按键：侧按键便于横向测量操作 | 台 | 19 |  |
| 3 | 个人装备 | 根据需求定制，包括应急服装及野外应急配备基本工具 | 套 | 38 |  |
| Ⅳ | 群测群防网络建设 |  |  |  |  |
| （一） | 群测群防员装备 |  |  |  |  |
| 1 | 钢卷尺 | 5米防水耐摔、齿轮自锁、加宽加厚、防割手钢卷尺 | 把 | 322 |  |
| 2 | 防水皮卷尺 | 1、符合国标III级精度标准 2、专业正反面公英制设计 3、量程：10m | 把 | 322 |  |
| 3 | 防水手电筒 | 1、灯芯：LED灯芯、亮度四档可调 2、充电：USB直充、防水防爆防静电 3、电池：18650锂电池 4、射程：超视力远射 5、材质：铝合金材质 | 个 | 322 |  |
| 4 | 雨具 | 根据需求定制雨鞋、雨衣和雨伞 | 套 | 322 |  |
| 5 | 手提式扩音器 | 手提式大音量喊话、大容量电池、240秒录音扩音器 | 个 | 322 |  |
| （二） | 警示标识制作及安装 |  |  |  |  |
| 6 | 群测群防点（明白卡）发放讲解 | 根据需求定制，含印刷、卡片发放及讲解 | 张 | 1320 |  |
| 7 | 重点隐患点（区）警示牌制作安装 | 根据需求定制，含设计、制作及安装 | 点 | 77 |  |