## 采购项目需求

## 三、采购项目需求

1、本招标文件提出技术规格及要求的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。

2、投标人须明确承诺所投货物质保期一年，投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。质量保证期从电梯验收合格并将所有设备及相关资料全部移交之日起计算。在质量保证期内，投标人必须提供24小时全天候召修服务，承诺常规维修维护人员1小时内达到电梯使用现场（特殊情况维修维护人员0.5小时到达电梯使用现场）。若投标人不能对售后服务履约的，采购人有权聘请有资质人员进行急救服务和维修服务，所发生的费用在货款中扣除并视情节扣除违约金或拒付余款。正常的维修保养期间，维修保养人员每月不少于两次的主动预防性维修保养以减少或杜绝电梯故障的发生。

3、标的如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

4、所有标的的知识产权问题，由各投标人自行负责。

5、所有采购产品，由卖方运输至采购方指定地点，其全部运输费用由中标商承担。本项目为运行手续齐备的交钥匙工程（包含货物的供应（含标准附件、备品备件、专用工具）、运保费、检验检疫费、安装费、调试费、、售后服务、知识产权、深化设计、专利、培训、技术服务、风险责任等费用，同时还包括税费、装卸费、验收检测费等与合同有关的所有费用及12个月免费维保等所有费用）；但不包含电梯井道改造及门洞改造费、临时设施（包括施工用水、电费等）、机房二次浇筑，土建部分，门套封堵等其他费用由甲方负责。

6、项目所有货物交付完毕后，中标供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的十个工作日内，组织相关专业人员对项目进行验收，整体项目验收合格后，采购人将向中标供应商出具验收报告；中标供应商须为项目验收提供必需的材料、设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，中标供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个项目通过验收；交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

7、培训：供应商须免费为采购人指定人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8、项目执行标准和规范（以现行的最新标准为准；如内容有重复的，以最高的为准）：

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003（新版-2016年7月1日实施）；

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2016；

《电梯安装验收规范》GB10060-2011；

《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-1993；

《电梯技术条件》GB/T10058-2009；

《电梯试验方法》GB/T10059-2009；

《特种设备安全监察条例》；

《电梯用钢丝绳》GB/T 8903-2018

其它各项国家有关规范及标准。

9、本项目支持中、小、微企业发展线上融资，具体操作规程（详见附件三）将按照“赣州市财政局 中国人民银行赣州市中心支行关于印发《赣州市本级政府采购支持中小微企业发展线上融资工作方案》的通知”。

10、中标人为小微企业不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、技术规格及要求：

| 品目 | 货物名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 担架梯兼无障碍担架梯 | 1600kg、1.0m/s、4层4站4门 | 台 | 1 |
| 电梯 | 担架梯兼无障碍担架梯 | 1600kg、1.0m/s、6层6站6门 | 台 | 2 |
| 合计 |  |  | 3 |

①电梯规格及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | 有机房电梯 |
| 2 | 控制系统 | 交流变频变压调速 |
| 3 | 操作系统 | 单控 |
| 4 | 传动系统 | 永磁同步 |
| 5 | 额定载重 | 1600kg |
| 6 | 额定速度 | 1.0m/s |
| 7 | 井道尺寸 | 2500×3400mm |
| 8 | 轿厢尺寸 | 宽1400mm×深2400mm×高2400mm |
| 9 | 开门尺寸 | 宽1100mm×高2100mm |
| 10 | 提升高度 | 11.5m/17.5m |
| 11 | 停靠站数 | 4层4站/6层6站 |
| 12 | 基站 | 首层（1/F） |
| 13 | 电梯台数 | 3 |

备注：井道尺寸、顶层高度、底坑深度、提升高度等参数仅参考，采购人不组织勘察现场，投标人应自行安排时间进行实地考察并以实际尺寸为准。曳引机、限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置采用原厂自主生产。

②电梯主要配置标准及技术性能参数

1）曳引式客梯

（1）驱动方式：交流变压变频调速（VVVF）；

（2）曳引机：永磁同步曳引机；

（3）门机系统：微机控制VVVF调速系统；

（4）轿厢门/厅门运作：双折式；

（5）厅门材质：发纹不锈钢，材质厚度≥1.2mm；

（6）门套：发纹不锈钢小门套，材质厚度≥1.2mm；

（7）层站召唤：

召唤按钮：微动按钮；

层站显示位置指示器，运行方向显示，召唤显示；

召唤面板材料：发纹不锈钢面板；

（8）轿厢：

①轿门材料：发纹不锈钢，材质厚度≥1.2mm；

②轿壁材料：发纹不锈钢，材质厚度≥1.2mm；

③轿底：PVC真石地板；

④轿顶装饰：配通风装置及照明；

⑤轿厢内净高：≥2400mm；

⑥轿厢照明：LED照明灯；

⑦轿厢通风装置：电梯轿厢顶配低噪声节能轴流风扇；

⑧轿厢内操作盘：发纹不锈钢面板，微动按钮；

（9）无障碍功能：后壁半身镜，盲文按钮，残疾人操纵箱，语音报站。

③电梯控制功能

1）基本（最低）配置

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动再平层 | 22 | 关门力矩控制 | 42 | 光幕安全触板 |
| 2 | 电梯受阻失速保护 | 23 | 轿厢应急照明 | 43 | 电梯不启动报警 |
| 3 | 制动器冗余保护 | 24 | 运行次数与时间统计 | 44 | 次层停靠 |
| 4 | 轿厢微机异常处理 | 25 | 即时关门 | 45 | 过电流保护 |
| 5 | 轿内反向指令消除 | 26 | 紧急电动运行 | 46 | 超载报警 |
| 6 | 轿内通风装置手动关闭（按钮型） | 27 | 故障自诊断 | 47 | 超速保护 |
| 7 | 轿内照明手动关闭（按钮型） | 28 | 轿内报警 | 48 | 电机过热保护 |
| 8 | 关门保护 | 29 | 电气安全回路保护 | 49 | 过电压保护 |
| 9 | 轿厢溜车安全保护 | 30 | 专用服务指示 | 50 | 电源故障保护 |
| 10 | 轿内运行方向指示 | 31 | 消防返回结束 | 51 | 上电再平层 |
| 11 | 层站运行方向指示 | 32 | 层站按钮灯闪烁指示 | 52 | 重复关门 |
| 12 | 门锁旁路运行 | 33 | 层高自测定 | 53 | 本层再开门 |
| 13 | 关门按钮响应指示 | 34 | 层站召唤自动登记 | 54 | 逆行保护 |
| 14 | 换向重开门 | 35 | 层站微机异常处理 | 55 | 选层器修正 |
| 15 | 开门延长按钮 | 36 | 医用运行（按钮型） | 56 | 安全停靠 |
| 16 | 开门延长按钮响应指示 | 37 | 层站运行控制开关 | 57 | 停层开门 |
| 17 | 门负载检测 | 38 | 独立运行 | 58 | 逆变装置高温检测 |
| 18 | 开门按钮响应指示 | 39 | 检修操作 | 59 | 终端强制减速 |
| 19 | 开门受阻控制 | 40 | 多方通话装置 | 60 | 轿厢意外移动保护 |
| 20 | 开门保持时间自动调整 | 41 | 称重启动 | 61 | 过低速保护 |
| 21 | 门锁短接保护 |  |  | 62 | 停电应急停靠 |

2）选择功能

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿内通风装置自动关闭 | 3 | 响铃强制关门 | 5 | 消防返回 |
| 2 | 轿内照明自动关闭 | 4 | 轿内误指令人工消除(轿内按钮型) |  |  |

④工作环境和条件：

1）温度：-1℃～40℃；

2）相对湿度：85%；

3）消防要求：应具备消防应急返回功能；

4）电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

⑤电梯制造商需具有独立法人资格（提供在有效期内的营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本；如营业执照、税务登记证、组织机构代码证为三证合一的， 则只需提供三证合一证件；如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证为五证合一的，则只需提供五证合一证件）；具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（具有曳引式客梯B级及以上制造内容）。