## 采购项目需求

1、本招标文件提出技术规格及要求的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。

2、所投65寸智能交互平板、视频展台需提供三年质量保证期，所投集控软件需提供三年的免费升级服务（若国家有高于本要求规定的，按国家相应规定执行）。

3、标的如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

4、所有标的的知识产权问题，由各投标人自行负责。

5、本项目为交钥匙项目，中标供应商需按采购人要求将货物配送至各使用学校安装，并做好垃圾清理等清场工作。

6、本项目支持中、小、微企业发展线上融资，具体操作规程（详见附件三）将按照“赣州市财政局 中国人民银行赣州市中心支行关于印发《赣州市本级政府采购支持中小微企业发展线上融资工作方案》的通知”。

7、中标人为小微企业不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、签订合同前，中标供应商需提供65寸智能交互平板、视频展台样品各一台及相关检测报告（技术规格及要求中要求提供的）复印件，供采购人对其技术参数和要求进行核验，若不符合采购文件要求，按虚假响应报政府采购相关部门处理。

9、中标产品需按采购人要求进行相关软件的安装。中标供应商需对本项目中标产品进行现场使用培训。

10、技术规格及要求：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数和要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸智能交互平板 | 一、整体硬件 1.显示尺寸：≥65 英寸； 2.物理分辨率：3840*2160； 3.屏体类型:LED 背光源液晶显示屏； 4.显示比例:16:9； 5.屏体级别:A 规屏/A 级屏/A+屏,A 级硬屏； 6.通讯接口:USB； 7.屏体对比度：5000:1； 8.最大可视角度:178 度； 9.光标移动速度：125 点/秒； 10.色彩度：10bit，1.07B； 11.屏幕采用高强度钢化防眩玻璃，防滑防撞；光滑玻璃/防眩玻璃透光率不低于 93%，表面硬度不低于 9H，雾度≤5%； 12.整机具备防强光干扰性能，在 300K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其他各项书写、触控正常； 13.具备书写保障措施：书写区域被手、书本遮挡等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作； 14.工作电压:AC100-240V，50/60Hz； 15.感应方式:红外触摸感应；遵循标准 HID 免驱协议,Window7/8/10 系统 下自动识别,无需额外安装驱动程序。在Windows及安卓系统下均可实现20点触控及书写； 16.安装方式:壁挂/支架； 17.图片格式支持：JPEG、BMP、PNG；视频格式支持: MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、Divx、AVS、VP9、FLV RMVB、AVI、FLV，等(视频解析最高支持 4K/60Hz，支持 1080P 高清解码)；音频格式：WMA、MP3、M4A、AAC，MP4、WAV；可直接打开并浏览 PPT、Word、PDF、Excel 等文档； 18.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀； 19.整机具备快捷键功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间，具备以下功能：自定义、展台、另存为、多屏互动、新建页面、前翻页、后翻页、计算器、多任务、信号源、桌面、工具、关闭窗口、窗口下移等（在签订合同前提供具备CMA及CNAS标识的检测报告复印件，未提供视为不响应） 20.屏幕关闭时，触摸功能也自动关闭； 21.为方便教学，交互平板正面具备 2 个 15W 音箱； 设备前置物理按键≥8个，包含触控开关、关闭窗口、护眼、多任务、电源等前置物理按键，具备丝印标识； 22.为方便管理维护，整机具备前拆结构：前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆（在签订合同前提供具备CMA及CNAS标识的检测报告复印件，未提供视为不响应） 23.为提高便利性，交互平板只需一根网线，即可满足 windows 和 Android 双系统的上网需求； 24.前置接口：Type-C*1，双通道USB3.0 *2(Windows和Android系统均能被识别，无需区分)，HDMI IN*1高清(非转接)；整机前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护防撞盖板，高度≥4cm（在签订合同前提供具备CMA及CNAS标识的检测报告复印件，未提供视为不响应） 26.在不关闭整机电源的情况下使用遥控器可一键关闭背光，但可正常输出音频内容，触控屏幕亮屏； 27、为方便教学，交互平板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源；当断开后，自动切回之前信号源； 28.后置输入接口具备 2 路 USB（其中包含一路双通道接口），1 路触控 USB，2路 HDMI 高清接口，1 路 VGA 接口，1 路 PC 音频接口，1 个串口，1 个网口； 29.在传统推拉式黑板和交互平板结合应用的教学场景下，关闭推拉黑板，三分钟内整机进入黑屏节能模式，并可自主设置节能时间； 30.在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间间隔可自主选择； 31.触摸框内部通道切换速度小于 1 秒，外部通道切换小于 4 秒，切换后即达到可触摸状态； 32.后置输出接口具备 1 路 PC 音频接口； 33.具备定时自动开关机功能，时间可自行设定； 34.扫描速度：首点≤ 8ms，连续点≤ 4ms； 35.具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频； 36.可通过遥控器的实体按键实现一键切换分辨率，调整画面显示比例； 37.整机通过前置面板可一键降低功耗 95%以上； 38.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码； 39.整机内置或外挂 1080P 及以上高清网络摄像头（内置全向麦克风） 安卓系统 1.Android系统具备四核CPU，版本不低于11.0，RAM不小于2G，ROM不小于16G并支持扩展64G存储空间； 2.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 3.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示； 4.白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除； 5.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 6.通过二至四指滑动屏幕可实现Windows和教学系统桌面快速切换； 7.为便于操作，整机具备触摸悬浮菜单功能，在悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔，可提供 12 种笔色、多种粗细笔型； 具备快捷键功能，可设置为经典模式或极简模式，具备开关，且可单侧或双侧显示，可设置自动隐藏时间，具备以下功能：自定义、展台、另存为、多屏互动、新建页面、计算器、多任务、信号源、桌面、工具、关闭窗口、窗口下移等；（提供具备CMA和CNAS认证标识的检测报告复印件佐证，未提供则视为无效响应） 插拔式电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为80Pin,与大屏无单独接线。 2.散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用Intel 十二代 I5处理器或以上配置; 5.内存性能:16G DDR4或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间512G SSD或以上配置,并具有防震功能; 7.接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；≥1路DP等； 8.预装Windows 10操作系统(64Bit）、Office或WPS办公软件； 9.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户稳定使用； 教学软件 （一）备授课系统 1.支持多种登录方式；还支持免登录打开本地课件；软件分为备课模式和授课模式，满足老师不同的教学场景需求； 2.教学软件至少包含个人空间、回收站、我的班级、操作指南、个人设置等应用模块； 3.回收站：教师可根据自自使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除，删除后的课件可自行存放到回收站，默认情况下保存30天，30天后可自动清除，已经删除后的课件，可进行恢复或清除；回收站内的课件支持单个课件，或者全部课件一键清除。 一、备课模式 1. 备课工具 ①提供预置的高质量课件素材，允许老师在电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看； ②教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助老师更好地选择、运用课件内容； ③支持将做好的课件保存在个人空间，老师在授课时进入个人空间后即可直接打开授课使用，无需下载，为方便老师课件存储，每个账号提供不少于 1TB 的空间容量； ④老师制作好的课件可以打印成纸质版或导出，同时也可以以链接的形式分享，还支持扫码分享到手机微信； ⑤为方便老师更好地使用软件功能，软件中需要内置常见问题及初级、高级使用说明，同时提供视频格式的教程，以方便老师自主学习； ⑥空白课程建设需包含 PPT 导入，word 导入等功能；制作完成后可进行课件预览，下载，打印等功能，教学设计模块支持二次编辑，软件支持单独 PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提供功能。 2. 学科资源 ①提模块化的高质量课件素材和教案，涵盖丰富学科，课件支持组选：课堂导入、知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等等，注重知识的形成过程，课件总课时量不低于1000 个课时； ②内置数百个高质量交互式动画，增强课堂趣味性，提供不少于 1000 个制作完成的交互式动画课件素材， 可直接选用插入到课件中； ③精选各省市统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成学科题库，题库总量达到 20 万题，要求题库自带答案及解析，题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中，题库内容插入到课件之后，还可以对题、答案、解析进行二次编辑， 还可以对文本、公式进行二次编辑。 3. 课件编辑 ①支持电脑软件端在线创建、编辑和修改课件； ②思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等小工具链接，支持添加笑脸、星星、旗子、遮罩等特殊标记。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求； ③蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果。 ④备授课模式下均支持插入本地、或云平台教学资源，用户下载云平台教学资源时软件给与列表提示，方便用户掌握下载进度，可随时暂停，取消下载； ⑤提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片可自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示； ⑥支持用户创建当一个对象被点击时，触发其他对象出现或隐藏效果的动画； ⑦支持老师创建交互式动态课件，提供相应的数学画板工具。支持通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。支持调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。 画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像； ⑧可以绘制任意平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，函数图形等。可以绘制任意几何图形。例如：棱柱，棱锥，几何体展开图，曲线，曲面等。可以制作任意 3D 动态课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等； ⑨支持老师将绘制的函数图像或图形一键导出为图片，插入到课件中； ⑩支持出现、动作、消失共三种类型 29 款 的动画效果； ⑪提供知识配对、分类达人、填空达人等多种类型的课堂活动，每种课堂活动提供不少于 6 种活动模板，老师备课时通过活动模板即可快速制作趣味活动，以增加课堂趣味性。 二、授课模式 支持在授课模式下同时打开课件和课堂评价功能，进入到授课的环节。同时也支持两个功能模块独立使用。课件支持在离线的状态下播放。 1. 课件播放 ①可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页，还支持点击工具条进行课件的前翻页和后翻页； ②支持放映状态下的批注擦除功能。支持手写标注圈选功能，共有10种笔型6种颜色可选，可在课件中任意绘画，且可以用手势擦除、橡皮擦功能部分擦除和一键清页； ③支持通用小工具，可在课堂授课状态下实现黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等插件功能； 2. 课堂评价 ①授课模式下课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。方便老师在课上随时随地开启评价窗口，对学生进行评价。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回； ②界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，评价时配有相应的动画和音效，提高课堂趣味性； ③为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时； （二）学习任务窗软件 1.教室内多媒体教学设备上点击学习任务窗软件，可实现屏幕截图，实现作业或其他学习任务预留； 2.截图操作灵活方便，支持手势拖拽边框缩放大小，可选择区域显示范围； 3.任务预留支持语文、数学、外语、值日、通知等学科分类，在大屏上可分类查看，同时也可发送至班级展示设备同步分类展示； 4.大屏上可查看/删除已留任务/通知内容，按学科语、数、外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片； 5.学习任务窗软件支持手势拖拽任意位置，拖拽至左侧或右侧后可自动收缩，不遮挡，再次点击可展开学习任务窗，也可隐藏到工具栏； （三）教师信息化能力提升平台 （1）一站式教师信息化能力提升平台：“集直播、课程、研修、测评、数据、认证”于一体的一站式培训平台，贯穿培训整个过程，培训中不需要跨平台操作。 （2）课程体系分为：通识课程（包含师德修养、职业成长、信息素养）、学科教学（包含信息技术与学科教学融合策略、信息技术与学科教学融合方法、信息技术与学科教学融合案例）、教育管理（班主任班级管理能力、培训团队信息化指导力、管理团队信息化领导力）、专项技能（资源获取与处理、课件设计与制作、微课设计与制作、极简教育技术）。 （3）学习路径： 支持多端学习：支持在电脑（web）、手机（安卓、IOS）多种终端登录使用。支持手机端H5学习，方便学员进行碎片化学习。 （4）活动功能： 1.支持活动在线报名功能，只要在报名时间内，输入正确报名信息，就可在线报名，每个活动报名都有标识码或者关键字进行认证，正确填写标识码或者关键字才可完成报名，防止非活动人员报名。 2.支持自定义培训活动名称，自定义培训开始时间和结束时间，培训区域，专家点评专区，支持定制培训计划，安排培训课程及对应考核内容。 3.支持在线看课、课程留言、测试、教研讨论、提交作业等完整学习流程相关功能。 4.支持集体学习签到功能，满足线下集体学习场景。 5.课程浏览页需具备基本讲师介绍、课程介绍、课程目录，且支持课程分享到各大主流社交平台。 6.支持学员按照学习地图方式学习，为学员定制学习路径，防止学员学习过程中陷入无序，混乱的学习状态。 7.课程支持倍速播放、可自适应清晰度，支持存储学习进度，支持学时统计。 8.支持在活动中定制添加实践任务，学员可以围绕实践任务在讨论区进行留言讨论。还可以自主发布自己的实践任务成果到讨论区进行成果主题讨论。 9.支持所有参训学员在讨论区里进行点赞、留言讨论，可以按照最新、最热进行筛选，查看优秀成果和评论。 10.支持查看个人发表的学习成果。 （5）研修功能 1.支持管理研修用户，创建团队、组、及多级组织。 2.支持创建研修任务，可创建多个子任务并支持上传各种形式附件。 3.支持学员上传各种形式的成果，专家可对成果进行打分、评价、退回、推优等。 4.支持整体研修及子任务的数据统计。 （6）考试测评： 1.支持自定义在线考试。可配置考试试题、作答时间、题目乱序、补考等个性化设置。 2.课程能配备阶段测试，学员自主学习过程中，通过阶段测试了解自身学习效果，做到查漏补缺效果。 3.可在平台可预览考试要求，并在考试后实时查看个人考试情况，得分和合格情况。 4.支持平台对考试自动生成单项分析报告及前后能力对比分析报告。 （7）直播功能： 1.直播软件支持一键直播，同时支持直播观看过程中学员与一线名师互动问答、信息交流。 2.配置专业广电级直播，支持广电级、录播级、桌面级等三种直播方式。 3.具有直播开课提醒、直播回放等功能。 4.支持主讲人员查看学员进入直播情况，支持一键禁言。 （8）认证功能： 1.支持培训证书自动生成：参训学员完成全部定制培训任务后，可自动解锁培训证书。 2.除系统自动发证外，支持培训人工审核发证功能，自由控制发证时间。 3.支持二维码防伪验证培训证书，扫描二维码即可查询真伪。 （9）个人数据看板： 学员参与项目学习过程中，平台活动数据看板会同步显示个人学学习数据，方便个人查看学习数据情况。看板包括总完成进度、总学习时长、课程任务通过率、研修任务通过率和测评任务及格率、学习时长概览、总学习时长每日分布图、总完成进度走势图，课程任务完成情况（课程学习时长分布图、课程任务完成情况）、研修任务完成情况。 （10）管理者数据看板： 培训过程中需有培训管理平台供不同管理者分级使用，管理平台开放区域培训模块，培训数据可同步到培训管理平台，方便进行培训过程监督及指导。 包括：参训人员、学科分布、学段分布、整体数据（包括学校的整体课程、研修、测评完成情况和通过情况）、过程数据（包括每个课程、研修、测评的完成情况）、在线学习走势（可以按日、按周、按月查看培训过程中的学习时长走势和学习人数分布）以及每个人详细数据（包括姓名、学校、学段、学科、课程通过情况、研修通过情况、测评完成情况、学习时长、培训通过情况和发证情况）。 | 台 | 140 |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数： 1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2.外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用ABS材质 3.整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰； 4.变焦：12倍数字变焦；拍摄幅面：A4及以上；图像色彩：24位及以上；输出格式：图片JPG，视频MP4；整机具有安全锁 5.光源补偿：LED五级光源补偿；整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求； 二、软件功能 1.软件根据教学语言环境可设置中、英文切换 2.支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出； 3.同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作； 4.结合白板软件授课界面最少支持4副展示图片插入白板软件进行授课批注； 5.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭； 6.可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能； 7.支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用 | 台 | 140 |
| 3 | 集控软件 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份，保障系统安全性； 3.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备； 设备控制 1.设备详情：查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态、教室名称、信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备使用情况； 3.即时/定时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、触控切换（屏幕触控锁定、解锁）、信号源切换、远程节能切换操作； 4.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 5.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布、课间文化等内容；可对具体某项定时操作进行撤销； 6.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 7.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 8.软件管理：可上传软件至集控平台，自动下发至桌面，便于管理终端软件； 9.课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；无需部署本地服务器； 10.巡课管理：默认查看当前屏幕画面，可一键切换为摄像头画面，通过摄像头获取当前教室画面，同步教室声音；无需部署本地巡课服务器； 二、数据统计 1.以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计； 2.统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用统计等，支持以统计图表显示及以excel格式导出； 3.支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 三、相关设置 1.地点管理：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意地点管理，并可以对地点进行修改、添加设备、删除等操作； 2.日志管理：通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找； 综合设置：终端权限密码设置，终端在进行设备配置和系统保护设置时，需要进行权限密码验证；后台自定义设置巡课模式，设置画面分辨率以及码率 | 套 | 140 |